## Slide 1
Жезқазған қ.
Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№56 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ Жезқазған қ. 2026 жыл 25 ақпан
Жезқазған қаласы бойынша
на 26 февраля 2026 г.
с 20 ч. 25 февраля по 20 ч. 26 февраля 2026 г.
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күші 9-14 м/с, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 10-12 градус аяз, күндіз 8-10 градус аяз.
на 27 февраля 2026 г.
с 20 ч. 26 февраля по 08 ч. 27 февраля 2026 г.
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы 19-21 градус аяз.
2022 ж.02.08 №ҚР ДСМ-70 «Қалалық және ауылдық елді мекендердегі, өнеркәсіптік ұйымдар аумақтарындағы атмосфералық ауаның гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығы ШЖШ
2026 жылғы 25 ақпанға Жезқазған қаласының атмосфералық ауасының жай-күйі
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен деп күтіледі.
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-10 қалқыма бөлшектері | 17 | 0.057
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері | 5 | 0.029
Күкірт диоксиді | 17 | 0.033
Көміртегі оксиді | 7 | 0.001
Азот диоксиді | 11 | 0.057
Азот оксиді | 2 | 0.006
Күкіртсутегі | 2 | 0.3

## Slide 2
Жезказган қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 3 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет — М. Жәлел көшесі, 4 В
№ 2 бекет — Сарыарқа көшесі, 4 Г
№ 3 бекет — Желтоқсан көшесі, 481
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Баспасөз қызметі | Тел.: +7 (7212) 56-55-06 E-mail: karcgmlab@mail.ru
Метеоболжамдар бөлімі | Тел.: +7 (7212) 41-30-65 E-mail: omp_krg@meteo.kz
Қарағанды қ., Алиханова 11а.
Байланыстар :
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Рахметова Ж.А./Барышева Ю.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,34 | төмен
0,34 ≤ Р < 0,48 | көтеріңкі
0,48 ≤ Р < 0,6 | жоғары
Р ≥ 0,6 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді