## Slide 1
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №59 г. Астана 28 февраля 2026 года
ПДК согласно «Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам к атмосферному воздуху» от 02.08.2022г №ҚР ДСМ-70
Состояние атмосферного воздуха г. Астана
на 28 февраля 2026 года
Прогноз погоды по г. Астана
на 01 марта 2026 г.
с 20 ч. 28 февраля до 08 ч. 01 марта
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -30-32°С, днем -12-14°С.
на 02 марта 2026 г.
с 20 ч. 01 марта до 08 ч. 02 марта
Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -22-24°С.
01 марта ночью метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается ночью повышенный уровень загрязнения воздуха.
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5 | 182 | 1.1
Взвешенные частицы РМ-10 | 185 | 0.6
Диоксид серы | 88 | 0.2
Оксид углерода | 2735 | 0.5
Диоксид азота | 64 | 0.3
Оксид азота | 30 | 0,1
Сероводород | 17 | 2.2

## Slide 2
В городе Астана наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 10 постах наблюдения:
пост № 1 – ул. Жамбула,11
пост № 2 – проспект Республики, 35 (школа № 3)
пост № 3 – Телжан Шонанұлы 47, район лесозавода
пост № 4 – ул. Лепсы, 38
пост № 5 – пр.Туран , 2/1 центральная спасательная станция
пост № 6 – пр. Кабанбай батыра, 53, Назарбаев Университет
пост № 7 – ул. Туркестан, 2/1 (РФМШ)
пост № 8 – ул. Бабатайулы, д. 24, Коктал-1, Сарыаркинский район
пост № 9 – ул. А. Байтурсынова, 25, Мечеть Х.Султан, Алматинский район
пост № 10 – ул. К. Мунайтпасова, 13, Алматинский район
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
г. Астана, ул. Мангилик ел 11/1
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
Составили: Туяк С./Сагандыкова З.
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
<=0,09 | пониженный
0,1-0,18 | повышенный
0,19-0,28 | высокий
>=0,29 | очень высокий
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере