## Slide 1
Орал қ.
Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
№61 АУА БАССЕЙНІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНІ Орал қаласы 2026 жыл 02 наурыз
ПДК согласно «Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам к атмосферному воздуху» от 28.02.2015г №168
2026 жылғы 02 наурыз
Орал қ. атмосфералық ауасының жағдайы
Ластаушы | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
Күкірт диоксиді | 48 | 0.095
Көміртек оксиді | 4435 | 0.887
Азот диоксиді | 44 | 0.218
Азот оксиді | 34 | 0.086
Күкіртсутегі | 7 | 0.813
Аммиак | 33 | 0.164
Орал қаласы бойынша
03 наурызға арналған ауа-райы болжамы
02 наурыз 20 с. бастап 05 наурыз 20 с. дейін
Бұлтты, күндіз жауын-шашын (қар,жаңбыр), көктайғақ. Тұман. Жел оңтүстік-батыстан соғады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде 0-2 градус аяз, күндіз 0-2 градус жылы.
04 наурызға арналған ауа-райы болжамы
03 наурыз 20 с. бастап 04 наурыз 08 с. дейін
Бұлтты, жауын-шашын (қар,жаңбыр), жаяу бұрқасын, көктайғақ. Тұман. Жел батыстан соғады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы 0-2 градус аяз.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ
03 наурыз тәулік бойы, 04 ақпан түнде метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді. Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейінің төмен болуы күтілуде.

## Slide 2
Орал қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 4 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 2 бекет – № 1 өрт сөндіру бөлімінің жанында (Гагарин көшесі, № 25 үй ауданы)
№ 3 пост-саябақтың жанында. Киров (Даумов к-сі)
№ 5 бекет-Мұхит к-сі ("Мирлан" базарының ауданы)
№ 6 бекет-Жәңгір хан көшесі, 75 В
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Хим лаборатория | Тел.: +7 (7112) 52-20-21, 52-19-95 E-mail: lab_zko@meteo.kz
Метеоболжамдар бөлімі | Тел.: +7 (7112) 52-20-21, 52-19-95 E-mail:omp_zko@meteo.kz
Орал қ., Жәңгір Хан к-сі, 61/1
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Хамитова Г. / Ищанов Д.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,14 | төмен
0,14 ≤ Р < 0,19 | көтеріңкі
0,19 ≤ Р < 0,2 | жоғары
Р ≥ 0,2 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді