## Slide 1
г. Петропавловск
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №91 г. Петропавловск 01 апреля 2026 года
ПДК согласно «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населённых пунктах, на территориях промышленных организаций» от 02.06.2022г № ҚР ДСМ-70
Состояние атмосферного воздуха г. Петропавловск
на 01 апреля 2026 года
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-10 | 12 | 0,02
Диоксид серы | 18 | 0,04
Оксид углерода | 1067 | 0,2
Диоксид азота | 485 | 2,4
Оксид азота | 278 | 0,70
Сероводород | 27 | 3,4
Прогноз погоды по г. Петропавловск
на 02 апреля
с 20 ч. 01 апреля до 20 ч. 02 апреля
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 14-16 тепла.
Прогноз на ночь на 03 апреля
с 20 ч. 02 апреля до 08 ч. 03 апреля
Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 0-2 тепла.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует
Ночью 02 апреля 2026 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.
Ночью 02 апреля 2026 года в целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

## Slide 2
В городе Петропавловск наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 4 постах наблюдения:
№1-ул.Ч. Валиханова, 19 ( ул. Валиханова, 19Б)
№3-ул.Букетова- ул. Жумабаева (ул. М.Жумабаева,101А)
№5-ул.Парковая, 57В( ул. Парковая, 57В)
№6-ул.Кизатова 3Т (ул.Кизатова,3Т)
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
Группа экологического мониторинга | Тел.: +7 (7152) 50-03-43 E-mail: labor_xim@mail.ru
Группа метеопрогнозов | Тел.: +7 (7152) 50-03-25 E-mail: omp_sko@meteo.kz
г. Петропавловск, ул. Парковая 57 А
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Составил(а): А.Новиков /О.Чумакова
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
<=0,05 | пониженный
0,06-0,08 | повышенный
0,09-0,09 | высокий
>=0,1 | очень высокий
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере