## Slide 1
г. Усть-Каменогорск
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №92 г. Усть-Каменогорск 02 апреля 2026 года
ПДК согласно «Об утверждении гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (от 02 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.)
Состояние атмосферного воздуха г. Усть-Каменогорск
на 02 апреля 2026 года
Прогноз погоды по г. Усть-Каменогорск
на 03 апреля
с 20 ч. 02 апреля до 20 ч. 03 апреля
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3° мороза, днем 13-15° тепла.
Прогноз погоды на ночь 04 апреля
с 20 ч. 03 апреля до 08 ч. 04 апреля
Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 0-2° мороза.
Предупреждение НМУ 1 степени.
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения м.р. ПДК
Взвешенные частицы РМ-2.5 | 2 | 0,010
Взвешенные частицы РМ-10 | 2 | 0,005
Диоксид серы | 879 | 1,759
Оксид углерода | 1888 | 0,378
Диоксид азота | 209 | 1,043
Оксид азота | 24 | 0,060
Сероводород | 19 | 2,363
Аммиак | 83 | 0,414
03 апреля 2026 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

## Slide 2
В городе Усть-Каменогорск наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводится на 10 постах наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха:
пост № 1 – ул. Рабочая, 6
пост № 4 – ул. Широкая, 44
пост № 5 – ул. К. Кайсенова, 30
пост № 6 – пр. Н. Назарбаева, 83/2
пост № 7 – ул. М. Тынышпаева, 126
пост № 8 – ул. Егорова, 6
пост № 11 – ул. О. Бокея, 37
пост № 12 – пр. К. Сатпаева, 12
пост № 2 – ул. Льва Толстого, 18
пост № 3 – ул. Серикбаева, 19
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом.
КЛМОС | Тел.: +7 (7232) 20-86-72 E-mail: lab_vko@meteo.kz
Отдел метеопрогнозов | Тел.: +7 (7232) 208-662, 208-664 E-mail: omp_vko@meteo.kz
г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 12
Контакты:
При использовании информации ссылка на ФРГП «Казгидромет» обязательна
Составил(а): Жиембаева Д.А. / Эрнст Л.В.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,18 | пониженный
0,18 ≤ Р < 0,40 | повышенный
0,41 ≤ Р < 0,89 | высокий
Р ≥ 0,90 | очень высокий
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере