## Slide 1
Көкшетау қ.
Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№ 92 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ Көкшетау қ. 2026 жыл 02 сәуір
Көкшетау қаласы бойынша
03 сәуірге ауа-райы болжамы
02 сәуірдің сағ. 20-дан 03 сәуірдің сағ. 20-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Таңертең тұман күтіледі. Шығыс бағыттардан жел соғады, күші 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде 0-2, күндіз 17-19 жылы болады.
Түнде 04 сәуірге ауа-райы болжамы
03 сәуірдің сағ. 20-дан 04 сәуірдің сағ. 08-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күші 3-8 м/с. Ауа температурасы 2-4 жылы болады.
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың жиналуына ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтілуде.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ
2026 жылғы 02 сәуірде Көкшетау қаласының
атмосфералық ауасының жай-күйі
2022ж.02.08 №70 ҚР ДСМ «атмосфералық ауаға қатысты санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға» сәйкес ШЖШ
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері | 55 | 0.346
РМ-10 қалқыма бөлшектері | 59 | 0.197
Күкірт диоксиді | 26 | 0.053
Көміртегі оксиді | 535 | 0.107
Азот диоксиді | 35 | 0.176
Азот оксиді | 29 | 0.072

## Slide 2
Көкшетау қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 2 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет – Вернадский көшесі, 46 Б;
№ 2 бекет – Ш. Васильковский, 17 (№17 ОМГ аумағы).
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Экологиялық бақылау тобы | Тел.: +7 (7162) 50-03-55, E-mail: lab_akm@meteo.kz
Метеорологиялық болжамдар тобы | Тел.: +7 (7162) 51-41-49 E-mail: omp_akm@meteo.kz
Көкшетау қ., Кудайбердиев көшесі, 27
Байланыстар :
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Баймуканова Г./Каралаш Г.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,09 | төмен
0,1 ≤ Р < 0,16 | көтеріңкі
0,17 ≤ Р < 0,24 | жоғары
Р ≥ 0,25 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді