## Slide 1
г. Туркестан
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №75 г. Туркестан 29 апреля 2026 года
«Об утверждении Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах , на территориях промышленных организаций» (от 2 августа 2022года №КР ДСМ-70)
Состояние атмосферного воздуха в г. Туркестан
на 29 апреля 2026 года
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Диоксид серы | 1367 | 2,734
Оксид углерода | 5102 | 1,02
Диоксид азота | 153 | 0,765
Оксид азота | 3 | 0,006
Прогноз погоды по г. Туркестан
на 30 апреля
с 20 ч. 29 апреля по 21 ч. 30 апреля
Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 32-34 тепла.
Прогноз погоды на ночь 01 мая
с 20 ч. 30 апреля по 08 ч. 01 мая
Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 18-20 тепла.
Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
Предупреждение 1,2,3 степени НМУ отсутствует

## Slide 2
В городе Туркестан наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 3 постах наблюдения:
№ 1 – ул. Алаша Байтак жырау, район Оралман
№ 2 – в центре города, пр. Б. Саттарханова
№ 3 – ул. А. Сандыбая, 58В , м.к. Бекзата
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
г. Шымкент, ул. Жылкышиева,44
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
Составил(а): Матегова Е./Кабыл С.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,17 | пониженное
0,17≤ Р < 0,29 | повышенное
Р ≥ 0,29 | высокое
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере
Отдел метеорологических прогнозов | Тел.: +7 (5272) 53-41-04 E-mail: omp_uko@meteo.kz
Лаборатория мониторинга загрязнения природной среды | Тел.: +7 (5272) 54-09-75, 54-05-33 E-mail: lmzps_uko@meteo.kz