## Slide 1
г. Алматы
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА
№175
г. Алматы
24 июня 2026 года
Прогноз погоды по г. Алматы
на 25 июня
с 20 ч. 24 июня до 20 ч. 25 июня
Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 тепла, днем 30-32 тепла.
Прогноз погоды на ночь 26 июня
с 20 ч. 25 июня до 08 ч. 26 июня
Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха 18-20 тепла.
«Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» (от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.)
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5 | 126 | 0.8
Взвешенные частицы РМ-10 | 151 | 0.5
Диоксид серы | 316 | 0.6
Оксид углерода | 1265 | 0.3
Диоксид азота | 42 | 0.2
Оксид азота | 2 | 0.0
Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
Состояние атмосферного воздуха г. Алматы
за 24 июня 2026 года
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует

## Slide 2
В городе Алматы наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 16 постах наблюдения:
ПНЗ №1 - ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева;
ПНЗ №12 - пр. Райымбека, угол ул. Наурызбай батыра;
ПНЗ №16 - м-н Айнабулак-3;
ПНЗ №25 - м-н Аксай-3, ул. Маречека, угол ул. Б.Момышулы;
ПНЗ №26 - м-н Тастак-1, ул. Толе би,249, ТОО «центральная семейная клиника».
ПНЗ № 27 В.Бенберина 63, м-н Айгерим 2, Алатауского района;
ПНЗ № 28 аэрологическая станция (район Аэропорта) ул. Ахметова, 50;
ПНЗ № 29 РУВД Турскибского района, ул. Р. Зорге,14;
ПНЗ № 30 м-н «Шанырак», школа №26, ул. Жанкожа батыра, 202;
ПНЗ № 31 пр.Аль-Фараби, угол ул.Навои, м-н Орбита (территория Дендропарка АО «Зеленстрой»);
ПНЗ № 1 Бостандыкский район, терр. Казахского национального университета им.Аль-Фараби;
ПНЗ № 2 Илийский район, Бурундайское автохозяйство, улица Аэродромная;
ПНЗ № 3 Алатауский район, ледовая арена «Алматы арена» по улице Момышулы;
ПНЗ № 4 Турксибский район, район 70 разъезда, общеобразовательная школа №32;
ПНЗ № 5 Медеуский район, ледовая арена «Халык арена», микрорайон «Думан»;
ПНЗ № 6 Жетысуский район, терр. Жетысуского акимата, микрорайон «Кулагер».
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
Лаборатория | Тел.: +7 (7272) 67-64-91 E-mail: ohaiohai@mail.ru
Отдел Метео прогнозов | Тел.: +7 (7272) 67-64-82 E-mail: sinoptik1alm@meteo.kz
Контакты:
г. Алматы, пр. Абая, 32
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Составили: Аманкулова С.Л. / Әділхан С.О.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,26 | пониженный
0,26 ≤ Р < 0,37 | повышенный
0,37 ≤ Р < 0,45 | высокий
Р ≥ 0,45 | очень высокий
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере