## Slide 1
г. Семей
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №184 г. Семей 03 июля 2026 года
ПДК согласно «Об утверждении гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (от 02 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.)
Состояние атмосферного воздуха г. Семей
на 03 июля 2026 года
Прогноз погоды по г. Семей
на 04 июля
с 20 ч. 03 июля до 20 ч. 04 июля
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 30-32 тепла.
Прогноз погоды на ночь 05 июля
с 20 ч. 04 июля до 08 ч. 05 июля
Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха 18-20 тепла.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.
Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения м.р. ПДК
Диоксид серы | 38 | 0,076
Оксид углерода | 1929 | 0,386
Диоксид азота | 227 | 1,137
Оксид азота | 37 | 0,092
Сероводород | 11 | 1,338

## Slide 2
В городе Семей наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 4 постах наблюдения:
пост № 1 – улица Найманбаева, 189
пост № 2 – улица Рыскулова, 27
пост № 3 – улица Декоративная, 26
пост № 4 – улица 343 квартал, 13/2
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
КЛМСОС | Тел.: +7 (7232) 20-86-72 E-mail: lab_vko@meteo.kz
Отдел метеопрогнозов | Тел.: +7 (7232) 208-662, 208-664 E-mail: omp_vko@meteo.kz
г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 12
Контакты:
При использовании информации ссылка на ФРГП «Казгидромет» обязательна
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Составил(а): Бухтоярова Л.А. / Назарханова А.С.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,06 | пониженный
0,07 ≤ Р < 0,10 | повышенный
0,11≤ Р < 0,24 | высокий
Р ≥ 0,25 | очень высокий
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере