## Slide 1
Өскемен қ.
Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
Өскемен қаласы №186 АУА БАССЕЙНІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНІ 2026 жыл 05 шілде
2022 жылғы 02 тамыздағы № ҚР ДСМ-70 «Қалалық және ауылдық елді мекендердегі атмосфералық ауасының гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығына сәйкес ШЖШ
2026 жылғы 05 шілдедегі Өскемен қ. атмосфералық ауасының жағдайы
Өскемен қаласы бойынша
06 шілдеге ауа-райы болжамы
05 шілде сағ. 20-дан 06 шілде сағ. 20-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жаңбыр, найзағай, күндіз бұршақ. Жел солтүстік-батыстан, солтүстіктен соғады, күші 5-10, күндіз екпіні 15-18 м/с. Ауа температурасы түнде 16-18, күндіз 28-30 жылы болады.
Түнде 07 шілдеге ауа-райы болжамы
06 шілде сағ. 20-дан 07 шілде сағ. 08-ге дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстіктен, солтүстік-шығыстан соғады, күші 4-9 м/с. Ауа температурасы 17-19 жылы болады.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ.
Ластаушы зат | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШм.б. асу еселігі
Қалқыма бөшектер РМ-2,5 | 2 | 0,015
Қалқыма бөшектер РМ-10 | 2 | 0,007
Күкірт диоксиді | 1116 | 2,232
Көміртек оксиді | 2532 | 0,506
Азот диоксиді | 130 | 0,648
Азот оксиді | 70 | 0,175
Күкіртсутегі | 21 | 2,638
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтіледі.

## Slide 2
Өскемен қаласында атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау жағалауы атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылайтын 9 бекетте жүргізіледі:
№ 1 бекет – Рабочая көшесі, 6
№ 4 бекет – Широкая көшесі, 44
№ 5 бекет – Қ. Қайсенов көшесі, 30
№ 6 бекет – Н. Назарбаев даңғылы, 83/2
№ 8 бекет – Егоров көшесі, 6
№ 11 бекет – О. Бөкей көшесі, 37
№ 12 бекет – Қ. Сәтпаев даңғылы, 12
№ 2 бекет – Лев Толстой көшесі, 18
№ 3 бекет – Серікбаев көшесі, 19
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
ҚОЖБКЗ | Тел.: +7 (7232) 20-86-72 E-mail: lab_vko@meteo.kz
Метеоболжау бөлімі | Тел.: +7 (72732 208-662, 208-664 E-mail: omp_vko@meteo.kz
Өскемен қ., Потанин к-сі, 12
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМКФ-на сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Абдрахманова Н.Е. / Акылбаева М.М.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,18 | төмен
0,18 ≤ Р < 0,40 | көтеріңкі
0,41 ≤ Р < 0,89 | жоғары
Р ≥ 0,90 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді