## Slide 1
г. Риддер
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №225 г. Риддер 13 августа 2026 года
«ПДК согласно «Об утверждении гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (от 02 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.)
Состояние атмосферного воздуха г. Риддер
на 13 августа 2026 года
Прогноз погоды по г. Риддер
на 14 августа
с 20 ч. 13 августа до 20 ч. 14 августа
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 29-31 тепла.
Прогноз погоды на ночь 15 августа
с 20 ч. 14 августа до 08 ч. 15 августа
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 12-14 тепла.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.
Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения м.р. ПДК
Диоксид серы | 6 | 0,012
Оксид углерода | 12596 | 2,519
Диоксид азота | 408 | 2,038
Оксид азота | 31 | 0,077
Сероводород | 8 | 0,975
Аммиак | 33 | 0,163

## Slide 2
В городе Риддер наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 3 постах наблюдения:
пост № 1 – пр. Абая, 13 «Б»
пост № 6 – улица В. Клинка, 7В
пост № 3 – улица Семипалатинская, 9
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 12
Контакты:
При использовании информации ссылка на ФРГП «Казгидромет» обязательна
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Составил(а): Иманғабасова А.Т. / Эрнст Л.В.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,11 | пониженный
0,12 ≤ Р < 0,23 | повышенный
0,24 ≤ Р < 0,35 | высокий
Р ≥ 0,36 | очень высокий
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере
КЛМСОС | Тел.: +7 (7232) 20-86-72 E-mail: lab_vko@meteo.kz
Отдел метеопрогнозов | Тел.: +7 (7232) 208-662, 208-664 E-mail: omp_vko@meteo.kz