## Slide 1
Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№ 242 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ Қостанай қ. 2026 жыл 30 тамыз
Қостанай қаласы бойынша
2025 жылғы 31 тамызға
30 тамыз сағ. 21-ден бастап 31 тамыз 2025 ж. сағ. 20-дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан жел соғады, күші 7-12, күндіз екпіні 15 м/с. Ауа температурасы түнде 1-3 градус жылы, топырақ бетінде 2 градус үсік, күндіз 13-15 градус жылы.
2025 жылғы 01 қыркүйек
31 тамыз сағ. 20-ден бастап 01 қыркүйек 2025 ж. сағ. 08-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан жел соғады, күші 7-12 м/с. Ауа температурасы 4-6 градус жылы.
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-2,5 өлшенген бөлшектері | 55 | 0.344
РМ-10 өлшенген бөлшектері | 58 | 0.194
Күкірт диоксиді | 0 | 0
Көміртегі оксиді | 1 | 0.007
Азот диоксиді | 2 | 0.004
Азот оксиді | 0 | 0
Күкірт сутегі | 55 | 0.344
2022 жылғы 3 тамыздағы ҚР ДСМ - 70 «Қалалық және ауылдық елді мекендердегі, өнеркәсіптік ұйымдар аумақтарындағы атмосфералық ауаның гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» РЕШШ қаулысына сәйкес
2026 жыл 30 тамыз
Қостанай қаласының атмосфералық ауасының жай-күйі
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болуы күтілуде.

## Slide 2
Қостанай қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 4 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет – Қайырбеков көшесі, 379;
№ 3 бекет – Дощанов көшесі, 43;
№ 2 бекет – Бородин көшесі, №142 үйдің ауданы;
№ 4 бекет – Маяковский көшесі.
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Зертхана | Тел.: +7 (7142) 50-34-29 E-mail:lab_kos@meteo.kz
Метео болжам бөлімі | Тел.: +7 (7142) 50-18-17 E-mail; omp_kos@meteo.kz
Қостанай қ., Дощанова 43
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Р. Маркевич / Б. Искакова
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,07 | төмен
0,08 ≤ Р < 0,14 | көтеріңкі
0,15 ≤ Р < 0,24 | жоғары
Р ≥ 0,25 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді