## Slide 1
Ақтөбе қ.
Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№ 243 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ Ақтөбе қ. 2026 жыл 31 тамыз
Ақтөбе қаласы бойынша
01 қыркүйекке ауа-райы болжамы
2026 ж. 31 тамыз сағ. 20-дан 01 қыркүйек сағ. 20-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Батыстан, олтүстіктен-батыстан жел соғады, күші 2-7 м/с. Ауа температурасы түнде 5-7, күндіз 23-25 градус жылы болады.
02 қыркүйек түнге ауа-райы болжамы
2026 ж. 01 қыркүйек сағ. 20-дан бастап 02 қыркүйек сағ. 08-ге дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 0-5 м/с. Ауа температурасы 6-8 градус жылы болады.
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері | 1 | 0.009
РМ-10 қалқыма бөлшектері | 2 | 0.005
Күкірсутек диоксиді | 102 | 0.205
Көміртегі оксиді | 532 | 0.106
Азот диоксиді | 118 | 0.590
Азот оксиді | 17 | 0.043
Күкіртті сутегі | 11 | 1.350
"Қалалық және ауылдық елді мекендердегі атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық норматив "(2022 жылғы 2 тамыздағы №ҚР ДСМ-70 СанПин)
2026 жылғы 31 тамызға Ақтөбе қаласының атмосфералық ауасының жай-күйі
2026 жылғы 01 қыркүйек, 02 қыркүйек түнде метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың жиналуына ықпал етеді. Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі көтеріңкі болады деп күтілуде.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ

## Slide 2
Ақтөбе қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 6 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет – Авиагородок к-сі, 14 әуежай ауданы;
№ 2 бекет – Рысқұлов к-сі, 4 Шанхай ауданы;
№ 3 бекет – Есет батыр к-сі, 109;
№ 4 бекет – Белинский көшесі, 5 тұрғын қалашық ауданы;
№ 5 бекет – Ломоносов к-сі, 7 темір жол вокзалы ауданы;
№ 6 бекет – Жанқожа батыр к-сі, 89 Курмыш ауданы.
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Ақтөбе қ., Авиагородок 14 В
Байланыстар :
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Тілеубергенова А.А./Проненко В.В.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
<=0,07 | төмен
0,08-0,18 | көтеріңкі
0,19-0,32 | жоғары
>=0,33 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді
ТОЛБКЗ | Тел.: +7 (7132) 22-85-72 E-mail: lab_akt@meteo.kz
Метеоболжау бөлімі | Тел.: +7 (7132) 22-72-41 E-mail: sin_akt@meteo.kz