## Slide 1
Риддер қ.
Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
Риддер қаласы №247 АУА БАССЕЙНІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНІ 2026 жыл 04 қыркүйек
2022 жылғы 02 тамыздағы № ҚР ДСМ-70 «Қалалық және ауылдық елді мекендердегі атмосфералық ауасының гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығына сәйкес ШЖШ
2026 жылғы 04 қыркүйекке Риддер қ.
атмосфералық ауасының жағдайы
Риддер қаласы бойынша ауа-райы болжамы
05 қыркүйекке ауа-райы болжамы
04 қыркүйек сағ. 20-дан 05 қыркүйек сағ. 20-ға дейін
Аздаған бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күші 7-12 м/с. Ауа температурасы түнде 1-3, күндіз 17-19 жылы болады.
Түнде 06 қыркүйекке ауа-райы болжамы
05 қыркүйек сағ. 20-дан 06 қыркүйек сағ. 08-ге дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солүстік-шығыстан соғады, күші 5-10 м/с. Ауа температурасы 3-5 градус жылы.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ.
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтіледі.
Ластаушы зат | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШм.б. асу еселігі
Күкірт диоксиді | 33 | 0,067
Көміртегі оксиді | 30 | 0,006
Азот диоксиді | 375 | 1,874
Азот оксиді | 5 | 0,013
Күкіртсутегі | 3 | 0,325
Аммиак | 8 | 0,040

## Slide 2
Риддер қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 3 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет – Абай даңғылы, 13 «Б»
№ 6 бекет – В. Клинка көшесі, 7В
№ 3 бекет – Семипалатинская көшесі, 9
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Өскемен қ., Потанин к-сі, 12
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМКФ-на сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Бухтоярова Л.А. / Назарханова А.С.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,11 | төмен
0,12 ≤ Р < 0,23 | көтеріңкі
0,24 ≤ Р < 0,35 | жоғары
Р ≥ 0,36 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді
ҚОЖБКЗ | Тел.: +7 (7232) 20-86-72 E-mail: lab_vko@meteo.kz
Метеоболжау бөлімі | Тел.: +7 (72732 208-662, 208-664 E-mail: omp_vko@meteo.kz