## Slide 1
Көкшетау қ.
Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№ 167 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ Көкшетау қ. 2023 жыл 16 маусым
Көкшетау қаласы бойынша 17 маусымға
2023 ж. 16 маусымның сағ. 21-нен бастап 17 маусымның
сағ. 21-ға дейін
Көшпелі бұлтты, күндіз өткінші жаңбыр жауады, найзағай күтіледі. Жел 7-12, күндіз екпіні 15-20 м/с. Ауаның температурасы түнде 14-16, күндіз 27-29 жылы болады.
18 маусымға
2023 ж. 17 маусымның сағ. 21-нен бастап 18 маусымның
сағ. 09-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жаңбыр жауады, найзағай күтіледі. Жел 9-14 м/с. Ауаның температурасы 16-18 жылы болады.
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтілуде.
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері | 93 | 0.581
РМ-10 қалқыма бөлшектері | 117 | 0.39
Күкірт диоксиді | 52 | 0.103
Көміртегі оксиді | 576 | 0.115
Азот диоксиді | 59 | 0.295
Азот оксиді | 21 | 0.051
2022ж.02.08 №70 ҚР ДСМ «атмосфералық ауаға қатысты санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға» сәйкес ШЖШ
2023 жылғы 16 маусымға Көкшетау қаласының атмосфералық ауасының жай-күйі
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ

## Slide 2
Көкшетау қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 2 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет – Вернадский көшесі, 46 Б;
№ 2 бекет – Ш. Васильковский, 17 (№17 ОМГ аумағы).
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Экологиялық бақылау тобы | Тел.: +7 (7162) 72-17-25, E-mail: lab_akm@meteo.kz
Метеорологиялық болжамдар тобы | Тел.: +7 (7172) 79-83-35, 79-83-39 E-mail: omp_akm@meteo.kz
Көкшетау қ., Кудайбердиев көшесі, 27
Байланыстар :
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Гончарова Л. / Асылбеков Д.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,09 | төмен
0,1 ≤ Р < 0,16 | көтеріңкі
0,17 ≤ Р < 0,24 | жоғары
Р ≥ 0,25 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді