## Slide 1
Ақтөбе қ.
Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№178 КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНЬ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ Ақтөбе қ. 2023 жыл 27 маусым
Ақтөбе қаласы бойынша
28 маусымға арналған ауа-райы болжамы
2023 жылғы 27 маусым сағ. 20-дан 28 маусым сағ. 20-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауыспалы бағытта жел соғады, күші 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде 9-11, күндіз 24-26 градус жылы болады.
29 маусымға
2023 ж. 28 маусым сағ. 20-дан бастап 29 маусым сағ. 08-ге дейін
Бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күші 3-8 м/с. Ауа температурасы 14-16 градус жылы болады.
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері | 2 | 0,009
РМ-10 қалқыма бөлшектері | 2 | 0,005
Күкірт диоксиді | 30 | 0,06
Көміртегі оксиді | 509 | 0,1
Азот диоксиді | 29 | 0,15
Азот оксиді | 19 | 0,05
Күкіртті сутегі | 6 | 0,7
"Қалалық және ауылдық елді мекендердегі атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық норматив "(2022 жылғы 2 тамыздағы №ҚР ДСМ-70 СанПин)
2023 жылғы 27 маусымдағы Ақтөбе қаласының атмосфералық ауасының жай-күйі
2023 жылғы 28 маусым, 29 маусым түнде метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың жиналуына ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі көтеріңкі болады деп күтілуде.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ

## Slide 2
Ақтөбе қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 6 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет – Авиагородок к-сі, 14 әуежай ауданы;
№ 2 бекет – Рысқұлов к-сі, 4 Шанхай ауданы;
№ 3 бекет – Есет батыр к-сі, 109;
№ 4 бекет – Белинский көшесі, 5 тұрғын қалашық ауданы;
№ 5 бекет – Ломоносов к-сі, 7 темір жол вокзалы ауданы;
№ 6 бекет – ул. Жанкожа батыра, 89 район Курмыш.
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Ақтөбе қ., Авиагородок 14 В
Байланыстар :
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Кулекенова Д.О./Жакибаева А.А.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
<=0,07 | төмен
0,08-0,18 | көтеріңкі
0,19-0,32 | жоғары
>=0,33 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді
ТОЛБКЗ | Тел.: +7 (7132) 22-85-72 E-mail: lab_akt@meteo.kz
Метеоболжау бөлімі | Тел.: +7 (7132) 22-72-41 E-mail: sin_akt@meteo.kz