## Slide 1
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА № 180 г. Тараз 29 июня 2023 года
ПДК согласно «Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам к атмосферному воздуху» от 02.08.22г №КР ДСМ-70
Состояние атмосферного воздуха г. Тараз
на 29 июня 2023 года
30 июня, ночью 01 июля метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
Прогноз погоды по г. Тараз
на 30 июня
с 21 ч. 29 июня по 21 ч. 30 июня 2023 г.
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 30-32 тепла.
на 01 июля
с 21 ч. 30 июня по 09 ч. 01 июля 2023 г.
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха 15-17 тепла.
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5 | 0 | 0
Взвешенные частицы РМ-10 | 0 | 0
Диоксид серы | 8 | 0,02
Оксид углерода | 571 | 0,11
Диоксид азота | 76 | 0,38
Оксид азота | 29 | 0,07
Сероводород | 3,3 | 0,41
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

## Slide 2
В городе Тараз наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 5 постах наблюдения:
пост № 1 – ул. Чимкентская, 22
пост № 2 – ул. Рысбек батыра, 15, угол ул. Ниеткалиева
пост № 3 – угол ул. Абая и Толе би
пост № 4 – ул. Байзак батыра, 162
пост № 6 – ул. Сатпаева и проспект Джамбула
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
ЛМ Филиал РГП «Казгидромет» по Жамбылской области | Тел.: +7 (7262) 56-80-51 E-mail: lmpz_zmb@meteo.kz
 | Тел.: +7 (7262) 31-52-28 E-mail: info_zmb@meteo.kz
г. Астана, ул. Мангилик ел 11/1
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
ОМП Филиал РГП «Казгидромет»
по Жамбылской области
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,02 | пониженный
0,21 ≤ Р < 0,27 | повышенный
0,28 ≤ Р < 0,31 | высокий
Р ≥ 0,32 | очень высокий
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере
Составили: О. Минькова/ Ермекбаева А.Б.