## Slide 1
г. Алматы
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА
№184
г. Алматы
03 июля 2023 года
Прогноз погоды по г. Алматы
на 04 июля
с 21 ч. 03 июля до 21 ч. 04 июля
Переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 тепла, днем сильная жара 33-35 градусов.
на ночь 05 июля
с 21 ч. 04 июля до 09 ч. 05 июля
Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха 18-20 тепла.
Сутки 04 июля, ночью 05 июля метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
«Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» (от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.)
Состояние атмосферного воздуха г. Алматы
на 03 июля 2023 года
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5 | 191 | 1.2
Взвешенные частицы РМ-10 | 225 | 0.8
Диоксид серы | 87 | 0.2
Оксид углерода | 5495 | 1.1
Диоксид азота | 189 | 0.9
Оксид азота | 326 | 0.8
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

## Slide 2
В городе Алматы наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 16 постах наблюдения:
№ 1 – терр. Казахского национального университета им.Аль-Фараби
№ 2 –Бурундайское автохозяйство, улица Аэродромная
№ 3 – ледовая арена «Алматы арена»
№ 4 – 70 разъезда, общеобразовательная школа №32
№ 5 – ледовая арена «Халык арена», микрорайон «Думан»
№ 6 – терр. Жетысуского акимата, микрорайон «Кулагер»
№ 27 – метеостанция Медео, ул. Горная, 548
№ 28 – аэрологическая станция (район Аэропорта)
ул. Ахметова, 50
№ 29 – РУВД Турскибского района, ул. Р. Зорге,14
№ 30 – м-н «Шанырак», школа №26, ул. Жанкожа батыра, 202
№ 31 – пр.Аль-Фараби, угол ул.Навои, м-н Орбита (территория Дендропарка АО «Зеленстрой»)
№1 - ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева;
(отбор проб воздуха 3 раза в сутки - 07, 13 и 19)
№12 - пр. Райымбека, угол ул. Наурызбай батыра;
№16 - м-н Айнабулак-3;
№25 - м-н Аксай-3, ул. Маречека, угол ул. Б.Момышулы;
№26 - м-н Тастак-1, ул. Толе би, 249, ГУ «городская детская поликлиника №8».
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
Лаборатория | Тел.: +7 (7272) 67-64-91 E-mail: ohaiohai@mail.ru
Отдел Метео прогнозов | Тел.: +7 (7272) 67-64-82 E-mail: sinoptik1alm@meteo.kz
Контакты:
г. Алматы, пр. Абая, 32
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Составил(а): Кисебаев Д.К. / Досболова У.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,26 | пониженный
0,26 ≤ Р < 0,37 | повышенный
0,37 ≤ Р < 0,45 | высокий
Р ≥ 0,45 | очень высокий
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере