## Slide 1
г. Темиртау
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №195 г. Темиртау 14 июля 2023 года
Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
ПДК согласно приказу «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» от 02.08.2022 г №ҚР ДСМ-70
Состояние атмосферного воздуха г. Темиртау
на 14 июля 2023 года
Прогноз погоды по г. Темиртау
на 15 июля 2023 г
с 21 ч. 14 июля по 21 ч. 15 июля 2023 г.
Облачно, без осадков. Ветер западный 9-14, днем порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 26-28 тепла.
на 16 июля 2023 г
с 21 ч. 15 июля по 09 ч. 16 июля 2023 г.
Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха 13-15 тепла.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5 | 57 | 0,4
Взвешенные частицы РМ-10 | 59 | 0,2
Диоксид серы | 41 | 0,08
Оксид углерода | 3054 | 0,6
Диоксид азота | 728 | 3,6
Оксид азота | 544 | 1,4
Сероводород | 34 | 4,2
Аммиак | 28 | 0,1

## Slide 2
В городе Темиртау наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 4 постах наблюдения:
пост № 3 – ул. Колхозная, 23;
пост № 4 – 6-микрорайон (сопка «Опан», район резервуаров питьевой воды);
пост № 5 – 3 «А» микрорайон (район спасительной станции);
пост № 2 – улица Фурманова, 5.
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
Пресс-служба | Тел.: +7 (7212) 56-55-06 E-mail: karcgmlab@mail.ru
Гидрометцентр | Тел.: +7 (7212) 56-55-39 E-mail: omp_krg@meteo.kz
г. Караганда, ул. Терешковой, 15
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
Составил(а): Полянская А. А./ Огай А.Э.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,23 | пониженный
0,23 ≤ Р < 0,3 | повышенный
0,3 ≤ Р < 0,38 | высокий
Р ≥ 0,38 | очень высокий
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере