## Slide 1
г. Балхаш
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №204 г. Балхаш 23 июля 2023 года
Прогноз погоды по г. Балхаш
на 24 июля 2023 г
с 21 ч. 23 июля по 21 ч. 24 июля 2023 г.
Малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 31-33 тепла.
на 25 июля 2023 г
с 21 ч. 24 июля по 09 ч. 25 июля 2023 г.
Ясно, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 20-22 тепла.
Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
ПДК согласно приказу «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» от 02.08.2022 г №ҚР ДСМ-70
Состояние атмосферного воздуха г. Балхаш
на 23 июня 2023 года
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Диоксид серы | 12 | 0.024
Оксид углерода | 577 | 0.115
Диоксид азота | 28 | 0.138
Оксид азота | 0 | 0
Сероводород | 1 | 0.125
Аммиак | 3 | 0.013

## Slide 2
В городе Балхаш наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 4 постах наблюдения:
пост № 1 – микрорайон «Сабитовой» (район сш. № 16);
пост № 2 - улица Ленина, южнее дома №10.
пост № 3 – ул. Томпиева, севернее дома №4;
пост № 4 – ул. Сейфуллина (больничный городок, район СЭС);
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
Пресс-служба | Тел.: +7 (7212) 56-55-06 E-mail: karcgmlab@mail.ru
Гидрометцентр | Тел.: +7 (7212) 56-55-39 E-mail: omp_krg@meteo.kz
г. Караганда, ул. Терешковой, 15
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Составил(а): Грязнова А.О./ Кириллова И.Н.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,15 | пониженный
0,15 ≤ Р < 0,26 | повышенный
0,26 ≤ Р < 0,35 | высокий
Р ≥ 0,35 | очень высокий
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере