## Slide 1
Павлодар қ.
Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
№ 224 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ 2023 жыл 12 тамыз
«Қалалық және ауылдық елді мекендердегі атмосфералық ауаның гигиеналық нормативі» (02.08.2022 ж. № ҚР ДСМ-70)
2023 жылғы 12 тамыз бойынша Павлодар қ.
атмосфералық ауасының жағдайы
Ластаушы | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-2,5 қалқыма бөшектер | - | -
РМ-10 қалқыма бөшектер | 194 | 0.646
Күкірт диоксиді | 7 | 0.014
Көміртек оксиді | 1454 | 0.291
азот диоксиді | 38 | 0.19
азот оксиді | 13 | 0.034
Күкіртсутегі | 4 | 0.488
Аммиак | - | -
Павлодар қаласы бойынша 13 тамызға 2023 ж.
12 тамыз с. 21-ден 13 тамыз с. 21-ға дейін
Бұлтты, жаңбыр, таңертең кей уақытта қатты жаңбыр, найзағай. Солтүстіктен жел соғады, күші 9-14, найзағай кезінде екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 10-12, күндіз 15-17 жылы.
14 тамызға 2023 ж.
13 тамыз с. 21-ден 14 тамыз с. 09-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Тұман. Солтүстік-батыстан жел соғады, күші 7-12 м/с. Ауа температурасы 8-10 жылы.
13 тамызға, түнде 14 тамызға метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтілуде.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ.

## Slide 2
Павлодар қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 7 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет-Московская к-сі, 12/1
№ 2 бекет-Айманов к-сі, 26/1
№ 3 бекет-Ломов к-сі
№ 4 бекет-Каз. Правда к-сі
№ 5 бекет-Естай к-сі, 54
№ 6 бекет-Затон к-сі, 39
№ 7 бекет - Дүйсенов көшесі мен Торайғыров көшесінің қиылысы
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
ҚОЖБЖЗ | Тел.: +7 (7182) 30-08-44 E-mail: lab_pvd@meteo.kz
Метео болжау бөлімі | Тел.: +7 (7182) 32-70-75 E-mail: omp_pvd.@meteo.kz
Павлодар к. Естай кошесi, 54
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Головченко Е. /Левина А.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,1 | төмен
0,1 ≤ Р < 0,18 | көтеріңкі
0,18 ≤ Р < 0,2 | жоғары
Р ≥ 0,2 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді