## Slide 1
Балқаш қ.
Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№227 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ Балқаш қ. 2023 жыл 15 тамыз
Балқаш қаласы бойынша
2023 ж. 16 тамызда арналған ауа-райы болжамы
2023 ж. 15 тамыз сағ. 21-ден бастап 16 тамыз сағ. 21-ге дейін
Көшпелі бұлтты, түнде жаңбыр, найзағай. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстікте ауысады, күші 7-12 м/с. Ауа температурасы түнде 13-15, күндіз 23-25 градус жылы.
17 тамызда 2023 жылғы
2023 ж. 16 тамыз сағ. 21-ден бастап 17 тамыз сағ. 09-ға дейін
Аздаған бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыс желі 5-10 м/с. Ауа температурасы 13-15 градус жылы.
2022 ж.02.08 №ҚР ДСМ-70 «Қалалық және ауылдық елді мекендердегі, өнеркәсіптік ұйымдар аумақтарындағы атмосфералық ауаның гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығы ШЖШ
2023 жылғы 15 тамыз Балқаш қаласының атмосфералық ауасының жай-күйі
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен деп күтіледі.
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
Күкірт диоксиді | 48 | 0,097
Көміртегі оксиді | 584 | 0,117
Азот диоксиді | 130 | 0,649
Азот оксиді | 4 | 0,011
Күкіртті сутегі | 4 | 0,438
Аммиак | 3 | 0,013

## Slide 2
Балқаш қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 4 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет – Сәбитова ықшам ауданы (№ 16 орта мектебі маңайында);
№ 2 бекет – Ленин көшесі, №10 үйден төменірек.
№ 3 бекет – Томпиева көшесі, №4 үйден солтүстікте;
№ 4 бекет – Сейфуллин көшесі (аурухана қалашығы, СЭС маңайында);
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Баспасөз қызметі | Тел.: +7 (7212) 56-55-06 E-mail: karcgmlab@mail.ru
Гидрометеорологиялық орталық | Тел.: +7 (7212) 56-55-39 E-mail: omp_krg@meteo.kz
Қарағанды қ., Терешкова, 15
Байланыстар :
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Полянская А.А./ Кириллова И.Н.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,15 | төмен
0,15 ≤ Р < 0,26 | көтеріңкі
0,26 ≤ Р < 0,35 | жоғары
Р ≥ 0,35 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді