## Slide 1
Орал қ.
Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
№228 АУА БАССЕЙНІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНІ Орал қаласы 2023 жыл 16 тамыз
ПДК согласно «Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам к атмосферному воздуху» от 28.02.2015г №168
2023 жылғы 16 тамыз
Орал қ. атмосфералық ауасының жағдайы
Ластаушы | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
Күкірт диоксиді | 14 | 0,02
Көміртек оксиді | 1709 | 0,3
Азот диоксиді | 69 | 0,3
Азот оксиді | 39 | 0,1
Күкіртсутегі | 6 | 0,8
Орал қаласы бойынша
17 тамызға арналған ауа-райы болжамы
2023 ж. 16 тамыз 20 с. бастап 2023 ж. 17 тамыз 20 с. дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-батыстан оңтүстік-шығысқа ауысып соғады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде 16-18, күндіз 30-32 градус жылы.
18 тамызға арналған ауа-райы болжамы
2023 ж. 17 тамыз 20 с. бастап 2023 ж. 18 тамыз 08 с. дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан соғады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы 16-18 градус жылы.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ
2023 ж. 17 тамызда, түнде 18 тамызда метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді. Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтілуде.

## Slide 2
Орал қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 4 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 2 бекет – № 1 өрт сөндіру бөлімінің жанында (Гагарин көшесі, № 25 үй ауданы)
№ 3 пост-саябақтың жанында. Киров (Даумов к-сі)
№ 5 бекет-Мұхит к-сі ("Мирлан" базарының ауданы)
№ 6 бекет-Жәңгір хан көшесі, 75 В
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Хим лаборатория | Тел.: +7 (7112) 52-20-21, 52-19-95 E-mail: lab_zko@meteo.kz
Метеоболжамдар бөлімі | Тел.: +7 (7112) 52-20-21, 52-19-95 E-mail:omp_zko@meteo.kz
Орал қ., Жәңгір Хан к-сі, 61/1
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Аянова С. / Козлова О.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,14 | төмен
0,14 ≤ Р < 0,19 | көтеріңкі
0,19 ≤ Р < 0,2 | жоғары
Р ≥ 0,2 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді