## Slide 1
Тараз қ.
Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
№ 240 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ Тараз қаласы 2023 жыл 28 тамыз
02.08.22 ж. №ҚР ДСМ-70 "атмосфералық ауаға қатысты санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға" сәйкес ШЖШ
2023 ж. 28 тамыздағы Тараз қаласы
атмосфералық ауасының жай-күйі
Тараз қаласы бойынша АУА-РАЙЫ БОЛЖАМЫ
2023 жылғы 29 тамызға
28 тамыз сағ. 21-ден 29 тамыз 2023 ж. сағ. 21-ге дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде 10-12, күндіз 27-29 градус жылы болады.
2023 жылғы 30 тамызға
29 тамыз сағ. 21-ден бастап 30 тамыз сағ. 09-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы 12-14 градус жылы болады.
29, түнде 30 тамызда метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтілуде.
Ластаушы | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
Қалқыма бөлшектер РМ-2,5 | 0 | 0
Қалқыма бөлшектер РМ-10 | 0 | 0
Күкірт диоксиді | 5 | 0,009
Көміртек оксиді | 1220 | 0,24
Азот диоксиді | 0 | 0
Азот оксиді | 0 | 0
Күкіртсутегі | 2,0 | 0,25
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ

## Slide 2
Тараз қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 5 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 Бекет-Шымкент көшесі, 22
№ 2 бекет-Рысбек батыр көшесі, 15, Ниетқалиев көшесінің қиылысы
№ 3 бекет-Абай және Төле би көшелерінің қиылысы
№ 4 бекет-Байзақ батыр к-сі, 162
№ 6 бекет – Сәтпаев к-сі және Жамбыл даңғылы
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
ЛМ, «Қазгидромет» РМК Жамбыл облысы бойынша филиалы | Тел.: +7 (7262) 56-80-51 E-mail: lmpz_zmb@meteo.kz
ОМП, «Қазгидромет» РМК Жамбыл облысы бойынша филиалы | Тел.: +7 (7262) 31-52-28 E-mail: info_zmb@meteo.kz
Астана қ., Мәңгілік ел к-сі, 11/1
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: О. Минькова/Волохова О.В.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,02 | төмен
0,21 ≤ Р < 0,27 | көтеріңкі
0,28 ≤ Р < 0,31 | жоғары
Р ≥ 0,32 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді