## Slide 1
г. Усть-Каменогорск
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №270 г. Усть-Каменогорск 27 сентября 2023 года
«Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» (от 2 августа 2022 года № )Р ДСМ-70.)
Состояние атмосферного воздуха г. Усть-Каменогорск
на 27 сентября 2023 года
Прогноз погоды по г. Усть-Каменогорск
на 28 сентября 2023 г.
с 21 ч. 27 сентября до 21 ч. 28 сентября
Переменная облачность, днем кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-5°, днем 15-17° тепла.
на 29 сентября 2023 г.
с 21 ч. 28 сентября до 09 ч. 29 сентября
Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 5-7° тепла.
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-2.5 | 12 | 0,076
Взвешенные частицы РМ-10 | 13 | 0,042
Диоксид серы | 615 | 1,229
Оксид углерода | 2027 | 0,405
Диоксид азота | 74 | 0,371
Оксид азота | 119 | 0,296
Сероводород | 12 | 1,450
28 сентября ночью 2023 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.
Предупреждение НМУ 2 степени.

## Slide 2
В городе Усть-Каменогорск наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводится на 7 постах наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха:
пост № 1 – ул. Рабочая, 6
пост № 5 – ул. К. Кайсенова, 30
пост № 7 – ул. Мұхамеджан Тынышпаев, 126
пост № 8 – ул. Егорова, 6
пост № 12 – пр. К. Сатпаева, 12
пост № 2 – ул. Льва Толстого, 18
пост № 3 – ул. Серикбаева, 19
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
КЛМОС | Тел.: +7 (7232) 70-13-73 E-mail: vozduh2_vk@mail.ru
Отдел метеопрогнозов | Тел.: +7 (7232) 76-66-78, 76-62-17 E-mail: omp_vko@meteo.kz
г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 12
Контакты:
При использовании информации ссылка на ФРГП «Казгидромет» обязательна
Составил(а): Махсутова А.Р. / Эрнст Л.В.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,17 | пониженный
0,18 ≤ Р < 0,34 | повышенный
0,35 ≤ Р < 0,45 | высокий
Р ≥ 0,46 | очень высокий
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере