## Slide 1
Өскемен қ.
Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
Өскемен қаласы №292 АУА БАССЕЙНІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНІ 2023 жыл 19 қазан
«Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» (от 2 августа 2022 года № )Р ДСМ-70.)
2023 жылғы 19 қазан Өскемен қ. атмосфералық ауасының жағдайы
Өскемен қаласы бойынша ауа-райы болжамы
2023 жылғы 20 қазанға
19 қазан 21-ден 20 қазан сағ. 21-ге дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел шығыстан, оңтүстік-шығыстан соғады, күші 1-6 м/с. Ауа температурасы түнде 0-2°, күндіз 16-18° жылы болады.
2023 жылғы 21 қазанға
20 қазан сағ. 21-ден 21 қазанның сағ. 09-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан соғады, күші 1-6 м/с. Ауа температурасы 1-3° жылы болады.
Ластаушы | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
Қалқыма бөшектер РМ-2,5 | 50 | 0,311
Қалқыма бөшектер РМ-10 | 50 | 0,167
Күкірт диоксиді | 680 | 1,360
Көміртек оксиді | 7464 | 1,493
Азот диоксиді | 92 | 0,462
Азот оксиді | 465 | 1,162
Күкіртсутегі | 12 | 1,550
20 қазанда 2023 жылы метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың жиналуына ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі жоғары болады деп күтілуде.
2 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жарияланады.

## Slide 2
Өскемен қаласында атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау жағалауы атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылайтын 7 бекетте жүргізіледі:
№ 1 Бекет-Рабочая көшесі, 6
№ 5 бекет-қ. Қайсенов көшесі, 30
№ 7 бекет-Мұхамеджан Тынышпаев к-сі, 126
№ 8 бекет-Егоров к - сі, 6
№ 12 Бекет-қ. Сәтпаев даңғылы, 12
№ 2 бекет-Лев Толстой к-сі, 18
№ 3 бекет- Серікбаев көшесі, 19
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
ҚОЖБКЗ | Тел.: +7 (7232) 70-13-73 E-mail: vozduh2_vk@mail.ru
Метеоболжау бөлімі | Тел.: +7 (72732 76-66-98, 76-62-17 E-mail: omp_vko@meteo.kz
Өскемен қ., Потанин к-сі, 12
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМКФ-на сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Иманғабасова А.Т. / Эрнст Л.В.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,17 | төмен
0,18 ≤ Р < 0,34 | көтеріңкі
0,35 ≤ Р < 0,45 | жоғары
Р ≥ 0,46 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді