## Slide 1
Актау қ.
Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№313 КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНЬ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ Ақтау қ. 2023 жыл 09 қараша
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейіліуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтілуде.
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері | 2 | 0.011
РМ-10 қалқыма бөлшектері | 202 | 0.672
Күкірт диоксиді | 7 | 0.015
Көміртегі оксиді | 1873 | 0.375
Азот диоксиді | 10 | 0,037
Азот оксиді | 9 | 0,027
Күкірт сутегі | 5 | 0,575
2022ж.02.08 №ҚР ДСМ-70 «Қалалық және ауылдық жерлердегі атмосфералық ауаның гигиеналық нормасы» сәйкес ШЖШ
2023 жылғы 09 қараша
Ақтау қаласының атмосфералық ауасының жай-күйі
Ақтау қаласы бойынша 2023 жыл 10 қараша арналған ауа-райы болжамы
2023 жылғы 09 қараша сағ. 20-дан 10 қараша сағ. 20-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа ауыспалы, күші 9-14, күндіз екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 10-12, күндіз 13-15 жылы.
11 қараша
2023 ж. 10 қараша сағ. 20-дан бастап 2023 ж. 11 қараша сағ. 08-ге дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-батыстан, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде 8-10 жылы.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ

## Slide 2
Ақтау қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 4 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 3 бекет – 1 шағын аудан, №3 мектеп аумағында;
№ 4 бекет – 22 шағын аудан №22 мектеп аумағында;
№ 5 бекет – 12 шағын аудан;
№ 6 бекет – 32 А шағын аудан
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
«Ақтау теңіз порты» АЭА ЭБСЗ | Тел.: +7 (7292) 44-53-81 E-mail: ilep_mng@meteo.kz
Ауа райын болжау бөлімі | Тел.: +7 (7292) 33-09-62 E-mail: omp_mng@meteo.kz
Ақтау қ., 1 шағын аудан, 1 ғимарат
Байланыстар :
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Рыскельдиева Н.А./ Бочкова Н.
«Р» өлшемі | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,22 | төмен
0,22 ≤ Р < 0,29 | көтеріңкі
0,29 ≤ Р < 0,3 | жоғары
Р ≥ 0,3 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді