## Slide 1
г. Актобе
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА № 254 г. Актобе 10 сентября 2024 года
Прогноз погоды по г. Актобе
На 11 сентября
с 20 ч. 10 сентября по 20 ч. 11 сентября 2024 г.
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27 тепла.
На 12 сентября
с 20 ч. 11 сентября по 08 ч. 12 сентября 2024 г.
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 0-5 м/с. Температура воздуха 12-14 тепла.
«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (СанПин №ҚР ДСМ-70 от 2 августа 2022 года)
Состояние атмосферного воздуха г. Актобе
на 10 сентября 2024 года
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5 | 1 | 0,008
Взвешенные частицы РМ-10 | 2 | 0,005
Оксид углерода | 2659 | 0,532
Диоксид азота | 57 | 0,286
Оксид азота | 91 | 0,228
Сероводород | 11 | 1,4
11 сентября, ночью 12 сентября 2024 года метеорологические условия будут способствовать накоплению веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует

## Slide 2
В городе Актобе наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 6 постах наблюдения:
№ 1 – ул. Авиагородок, 14 район аэропорта
№ 2 – ул. Рыскулова, 4 район Шанхай
№ 3 – ул. Есет батыра, 109
№ 4 – ул. Белинского, 5 район Жилгородка
№ 5 – ул. Ломоносова, 7 район ЖД вокзала
№ 6 – ул. Жанкожа батыра, 89 район Курмыш
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
г. Актобе, Авиагородок 14 В
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
Составил(а): Тарасенко Л.И./Жакибаева А.А.
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
<=0,07 | пониженный
0,08-0,18 | повышенный
0,19-0,32 | высокий
>=0,33 | очень высокий
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере
КЛМЗПС | Тел.: +7 (7132) 22-85-72 E-mail: lab_akt@meteo.kz
Отдел прогнозов | Тел.: +7 (7132) 22-72-41 E-mail: sin_akt@meteo.kz