## Slide 1
Өскемен қ.
Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
Өскемен қаласы №261 АУА БАССЕЙНІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНІ 2024 жыл 17 қыркүйек
«Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» (от 2 августа 2022 года № )Р ДСМ-70.)
2024 жылғы 17 қыркүйекке Өскемен қ. атмосфералық ауасының жағдайы
Өскемен қаласы бойынша ауа-райы болжамы
2024 жылғы 18 қыркүйекке
17 қыркүйек сағ. 20-дан 18 қыркүйек сағ. 20-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-батыстан соғады, күші 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде үсік 2-4 градус, күндіз 15-17° жылы.
2024 жылғы 19 қыркүйекке
18 қыркүйек сағ. 20-дан 19 қыркүйек сағ. 08-ге дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел батыстан соғады, күші 1-6 м/с. Ауа температурасы 0-2° жылы болады.
18 қыркүйек 2024 жылы метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың жиналуына ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі жоғары болады деп күтіледі.
2 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жарияланады.
Ластаушы | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
Қалқыма бөлшектер | 2 | 0,003
Қалқыма бөлшектер РМ-2,5 | 2 | 0,013
Қалқыма бөлшектер РМ-10 | 2 | 0,008
Күкірт диоксиді | 881 | 1,761
Көміртек оксиді | 1070 | 0,214
Азот диоксиді | 75 | 0,377
Азот оксиді | 5 | 0,012
Күкіртсутек | 22 | 2,738

## Slide 2
Өскемен қаласында атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау жағалауы атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылайтын 10 бекетте жүргізіледі:
№ 1 бекет-Рабочая көшесі, 6
№ 4 бекет-Широкая көшесі, 44
№ 5 бекет-қ. Қайсенов көшесі, 30
№ 6 бекет-Н.Назарбаев даңғылы, 83/2
№ 7 бекет-Мұхамеджан Тынышпаев к-сі, 126
№ 8 бекет-Егоров к - сі, 6
№ 11 бекет-Утепов көшесі, 37
№ 12 бекет-қ. Сәтпаев даңғылы, 12
№ 2 бекет-Лев Толстой к-сі, 18
№ 3 бекет- Серікбаев көшесі, 19
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
ҚОЖБКЗ | Тел.: +7 (7232) 70-13-73 E-mail: vozduh2_vk@mail.ru
Метеоболжау бөлімі | Тел.: +7 (72732 76-66-98, 76-62-17 E-mail: omp_vko@meteo.kz
Өскемен қ., Потанин к-сі, 12
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМКФ-на сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Жиембаева Д.А. / Гафурова-Кенесова Н.Р.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,17 | төмен
0,18 ≤ Р < 0,34 | көтеріңкі
0,35 ≤ Р < 0,45 | жоғары
Р ≥ 0,46 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді