## Slide 1
Шымкент қ.
Қазақстан Республикасының экология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
Шымкент қаласы №268 АУА БАССЕЙНІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНІ 2024 жыл 24 қыркүйек
«Қалалық және ауылдық елді мекендердегі,өнеркәсіптік ұйымдардың аумақтарындағы атмосфералық ауаның гигиеналық нормативтерін бекіту туралы » (2022жылғы 2 тамыздағы №ҚР ДСМ-70).
2024 жылғы 24 қыркүйекке Шымкент қ. атмосфералық ауасының жағдайы
Ластаушы | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
Күкірт диоксиді | 31 | 0,06
Азот диоксиді | 55 | 0,27
Азот оксиді | 31 | 0,08
Күкіртсутегі | 8 | 1,01
Аммиак | 35 | 0,17
Шымкент қаласы бойынша 25 қыркүйекке арналған ауа-райы болжамы
2024 ж. 20 сағ. 24 қыркүйектен 20 сағ. 25 қыркүйекке 2024 ж. дейін
Көшпелі бұлтты, күндіз жаңбыр жауады. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күші 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде 14-16, күндіз 26-28 градус жылы болады.
26 қыркүйекке
2024 ж. 20 сағ. 25 қыркүйектен 08 сағ. 26 қыркүйекке дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күші 8-13 м/с. Ауа температурасы 11-13 градус жылы болады.
25 қыркүйектен, 26 қыркүйекке қараған түні метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтілуде.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ

## Slide 2
Шымкент қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 6 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1-Абай даңғылы, 23
№ 2 – Ордабасы алаңы
№ 3 – Алдияров к-сі н/ж ("Шымкентцемент"АҚ)
№ 8-Сайрам көшесі, 198 ("Пивзавод"жақ).
№ 5-ш / қ Самал-3
№ 6-ш / қ Нұрсат Назарбеков к-сі н/ж
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Метеорологиялық болжау бөлімі | Тел.: +7 (5272) 53-41-04 E-mail: omp_uko@meteo.kz
Табиғи ортаның ластану мониторингі зертқанасы | Тел.: +7 (5272) 54-09-75, 54-05-33 E-mail: lmzps_uko@meteo.kz
Шымкент қ., Жылқышиев к-сі, 44
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Дайындаған: Матегова Е./Кахарбеков М.К.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,14 | төмен
0,14 ≤ Р < 0,25 | көтеріңкі
0,25 ≤ Р < 0,31 | жоғары
Р ≥ 0,31 | өте жоғары
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді