## Slide 1
Атырау қ.
Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№ 269 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ Атырау қ. 2024 жыл 25 қыркүйек
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері | 81 | 0,503
РМ-10 қалқыма бөлшектері | 83 | 0,278
Күкірт диоксиді | 34 | 0,069
Көміртегі оксиді | 473 | 0,095
Азот диоксиді | 96 | 0,479
Азот оксиді | 18 | 0,044
Күкіртті сутегі | 1 | 0,125
Аммиак | 0 | 0
ҚР ДСМ-70 от 02.08.2022
2024 жылғы 25 қыркүйек Атырау қаласының атмосфералық
ауасының жай-күйі
Атырау қаласы бойынша
26 қыркүйек ке арналған ауа-райы болжамы
2024 жыл 25 қыркүйек 20 сағаттан бастап 26 қыркүйек 20 сағатқа дейін
Ашық, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, күші 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде 8-10, күндіз 20-22 жылы.
2024 жыл 26 қыркүйек 20 сағаттан бастап 27 қыркүйек 08 сағатқа дейін
Ашық, жауын-шашынсыз. Шығыстан жел соғады, күші 5-10 м/с. Ауа температурасы 8-10 жылы.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтілуде.

## Slide 2
Атырау қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 5 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет – Самал шағын ауданы, Ә.Кекілбаев көшесі, 15;
№ 5 бекет – Құрсай шағын ауданы, Қарабау көшесі, құрылыс 12;
№ 6 бекет – Жұлдыз шағын ауданы, №6 көшесі, 29;
№ 8 бекет – Химпоселок ауданы, Сырдария №3 (сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған арнайы мектеп);
№ 9 бекет – Береке шағын ауданы, Береке өндірістік аймағы ауданы.
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
ҚОКЗБ бөлімі | Тел.: +7 (7122) 52-22-81 (5035) E-mail: cgmatyrau.him@mail.ru
Ауа райын болжау бөлімі | Тел.: +7 (7122) 52-24-02 E-mail: omp_atr@meteo.kz
Атырау қ., Бигельдинова 10а
Байланыстар :
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Капанова К./ Бейсенбаева А.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,22 | төмен
0,22 ≤ Р < 0,29 | көтеріңкі
0,29 ≤ Р < 0,37 | жоғары
Р ≥ 0,37 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді