## Slide 1
Семей қ.
Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
Семей қаласы №282 АУА БАССЕЙНІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНІ 2024 жыл 08 қазан
«Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» (от 2 августа 2022 года № )Р ДСМ-70.)
2024 жылғы 08 қазанға Семей қ. атмосфералық ауасының жағдайы
Семей қаласы бойынша ауа-райы болжамы
2024 жылғы 09 қазанға
08 қазан сағ. 20-дан 09 қазан сағ. 20-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан соғады, түнде күші 1-6 м/с, күндіз күші 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде 2-4°, күндіз 20-22° жылы.
2024 жылғы 10 қазанға
09 қазан сағ. 20-дан 10 қазан сағ. 08-ге дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан соғады, күші 2-7 м/с. Ауа температурасы 2-4° жылы болады.
Түнде 09 қазан 2024 жылы метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың жиналуына ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі жоғары болады деп күтіледі.
2 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жарияланады.
Ластаушы | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
Күкірт диоксиді | 1 | 0,002
Көміртек оксиді | 1283 | 0,257
Азот диоксиді | 182 | 0,911
Азот оксиді | 195 | 0,487
Күкіртсутегі | 6 | 0,713

## Slide 2
Семей қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 4 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 2 бекет – Рысқұлов көшесі, 27
№ 4 бекет-343 квартал көшесі, 13/2
№ 1 Бекет-Найманбаев көшесі, 18
№ 3 бекет-Декоративная көшесі, 26
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Өскемен қ., Потанин к-сі, 12
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМКФ-на сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Жиембаева Д.А. / Эрнст Л.В.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,17 | төмен
0,18 ≤ Р < 0,26 | көтеріңкі
0,27 ≤ Р < 0,32 | жоғары
Р ≥ 0,33 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді
ҚОЖБКЗ | Тел.: +7 (7232) 70-13-73 E-mail: vozduh2_vk@mail.ru
Метеоболжау бөлімі | Тел.: +7 (72732 76-66-98, 76-62-17 E-mail: omp_vko@meteo.kz