## Slide 1
Теміртау қ.
Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
№286 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ Теміртау қ. 2024 жыл 12 қазан
2022 ж.02.08 №ҚР ДСМ-70 «Қалалық және ауылдық елді мекендердегі, өнеркәсіптік ұйымдар аумақтарындағы атмосфералық ауаның гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығы ШЖШ
2024 жылғы 12 қазан Теміртау қ. атмосфералық ауасының
жай-күйі
Теміртау қаласы бойынша
2024 ж. 13 қазанға арналған ауа-райы болжамы
2024 ж. 12 қазан сағ. 20-дан бастап 13 қазан сағ. 20-ға дейін
Көшпелі бұлтты, түнде қар. Көктайғақ. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күші 9-14, күндіз екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 5-7, күндіз 0-2 градус аяз.
14 қазанға 2024 жылғы
2024 ж. 13 қазан сағ. 20-дан бастап 14 қазан сағ. 08-ге дейін
Көшпелі бұлтты, қар. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде 4-6 градус аяз.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгей төмен деп күтіледі.
Ластаушы | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
Қалқыма бөшектер РМ-2,5 | 54 | 0.338
Қалқыма бөшектер РМ-10 | 54 | 0.18
Күкірт диоксиді | 48 | 0.095
Көміртек оксиді | 4004 | 0.801
Диоксид азота | 0 | 0
Азот диоксиді | 0 | 0
Күкіртсутегі | 4 | 0.45
Аммиак | 0 | 0

## Slide 2
Теміртау қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 4 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 3 бекет – Колхозная көшесі, 23;
№ 4 бекет – 6 шағын ауданы («Опан» шоқысы, ішетін су резервуарының аумағы);
№ 5 бекет – 3 «А» шағын ауданы (құтқару станциясының ауданы);
№ 2 бекет – Фурманов көшесі, 5.
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Баспасөз қызметі | Тел.: +7 (7212) 56-55-06 E-mail: karcgmlab@mail.ru
Гидрометеорологиялық орталық | Тел.: +7 (7212) 56-55-39 E-mail: omp_krg@meteo.kz
Қарағанды қ., Терешкова, 15
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Майған А.Т./Огай А.Э.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,23 | төмен
0,23 ≤ Р < 0,3 | көтеріңкі
0,3 ≤ Р < 0,38 | жоғары
Р ≥ 0,38 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді