## Slide 1
г. Актау
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №330 25 ноября 2024 года
Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5 | 1 | 0.008
Взвешенные частицы РМ-10 | 201 | 0.671
Диоксид серы | 22 | 0.044
Оксид углерода | 1470 | 0.294
Сероводород | 8 | 1.013
ПДК согласно «Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» от 02.08.2022г №ҚР ДСМ-70
Состояние атмосферного воздуха г. Актау
на 25 ноября 2024 года
Прогноз погоды по г. Актау на 26 ноября
с 20 ч. 25 ноября 2024 г. по 20 ч. 26 ноября 2024 г.
Переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 10-12 тепла.
на 27 ноября
с 20 ч. 26 ноября 2024 г. по 08 ч. 27 ноября 2024 г.
Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 тепла.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует

## Slide 2
В городе Актау наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 4 постах наблюдения:
пост № 3 – 1 микрорайон, на территории школы №3;
пост № 4 – 22 микрорайон на территории школы №22;
пост № 5 – микрорайон 12;
пост № 6 – микрорайон 32А.
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
ИЛЭП СЭЗ «Морпорт-Актау» | Тел.: +7 (7292) 44-53-81 E-mail: ilep_mng@meteo.kz
Отдел метеопрогнозов | Тел.: +7 (7292) 33-09-62 E-mail: omp_mng@meteo.kz
г. Актау, 1 микрорайон здание 1
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
Составил(а): Рыскельдиева Н.А./Нуршаева А.Д.
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,22 | пониженная
0,22 ≤ Р < 0,29 | повышенная
0,29 ≤ Р < 0,3 | высокая
Р ≥ 0,3 | очень высокая
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере