## Slide 1
г. Петропавловск
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №339 г. Петропавловск 04 декабря 2024 года
05 декабря, ночью 06 декабря 2024 года метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
ПДК согласно «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населённых пунктах, на территориях промышленных организаций» от 02.06.2022г № ҚР ДСМ-70
Состояние атмосферного воздуха г. Петропавловск
на 04 декабря 2024 года
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-10 | 6 | 0,02
Диоксид серы | 13 | 0,03
Оксид углерода | 522 | 0,1
Диоксид азота | 43 | 0,2
Оксид азота | 4 | 0,01
Сероводород | 6 | 0,8
Прогноз погоды по г. Петропавловск на 05 декабря 2024 г.
с 20 ч. 04 декабря по 20 ч. 05 декабря 2024 г.
Переменная облачность, днем снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 днем 2-4 мороза.
на 06 декабря
с 20 ч. 05 декабря по 08 ч. 06 декабря 2024 г.
Облачно, снег, метель. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 6-8 мороза.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует

## Slide 2
В городе Петропавловск наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 4 постах наблюдения:
№1-ул.Ч. Валиханова, 19 ( ул. Валиханова, 19Б)
№3-ул.Букетова- ул. Жумабаева (ул. М.Жумабаева,101А)
№5-ул.Парковая, 57В( ул. Парковая, 57В)
№6-ул.Кизатова 3Т (ул.Кизатова,3Т)
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
Пресс-служба | Тел.: +7 (7172) 79-83-35, 79-83-39 E-mail: pressmeteo@gmail.com
Отдел международного сотрудничества | Тел.: +7 (7172) 79-83-35, 79-83-39 E-mail: rse.kazhydromet@gmail.com
г. Астана, ул. Мангилик ел 11/1
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Составил(а): А.Новиков /А.Айтуарова
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
<=0,05 | пониженный
0,06-0,08 | повышенный
0,09-0,09 | высокий
>=0,1 | очень высокий
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере