## Slide 1
Талдықорған қ.
Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
№339 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ Талдықорған қ. 2024 жыл 04 желтоқсан
2022 жылғы 2 тамызындағы №ҚР ДСМ-70 «Қалалық және ауылдық тұрғын бөлімдеріндегі, өндірістік мекемелер территорияларындағы атмосфералық ауаның Гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» құжатқа сәйкес.
05 желтоқсанға арналған ауа-райы болжамы
2024 жылғы 04 желтоқсан сағ. 20-дан бастап 05 желтоқсан сағ. 20-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Шығыстан жел соғады, күші 2-7 м/с. Ауа температурасы түнде 7-9 градус аяз, күндіз 1-3 градус жылы.
06 желтоқсан
2024 жылғы 05 желтоқсан сағ. 20-дан бастап 06 желтоқсан сағ. 08-ге дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Шығыстан жел соғады, күші 3-8 м/с. Ауа температурасы 8-10 градус аяз.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ
2024 жылдың 05 желтоқсан, 06 желтоқсан түнде метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуне ықпал етеді.
2024 жылғы 04 желтоқсан Талдықорған қ. атмосфералық ауасының жағдайы
Ластаушы | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
Қалқыма бөлшектер РМ-2,5 | - | -
Қалқыма бөлшектер РМ-10 | 468 | 1,56
Күкірт диоксиді | 73 | 0,14
Көміртек оксиді | 2696 | 0,53
Азот диоксиді | 375 | 1,87
Азот оксиді | 478 | 1,19
Күкіртсутегі | 1 | 0,07

## Slide 2
Талдықорған қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 2 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 Бекет – Гагарин к-сі, 216
№ 2 Бекет-Қонаев к-сі, 32
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Метеоболжам және байланыс бөлімі | Тел.: +7 (7282) 41-84-32 E-mail: omp_ala@meteo.kz
Инженер-эколог | Тел.: +7 (7282) 41-84-32 E-mail: nazgul.knr@gmail.com
Талдықорған қ., Гагарина к-сі, 216
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Мухитдинова Р А / Конысбекова Н Р
Р | Ластану деңгейін анықтау
Р < 0,08 | төменгі
0,08 ≤ Р < 0,24 | көтеріңкі
0,24 ≤ Р < 0,37 | жоғары
Р ≥ 0,37 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді