## Slide 1
Қарағанды қ.
Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№47 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ Қарағанды қ. 2025 жыл 16 ақпан
Қарағанды қаласы бойынша
2025 ж. 17 ақпанға арналған ауа-райы болжамы
2025 ж. 16 ақпан сағ. 20-дан бастап 17 ақпан сағ. 20-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Оңтүстіктен, оңтүстік-шығыстан жел соғады, күші 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде 11-13, күндіз 4-6 градус аяз.
18 ақпанға 2025 жылғы
2025 ж. 17 ақпан сағ. 20-дан бастап 18 ақпан сағ. 08-ге дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Тұман. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде 12-14 градус аяз.
2022 ж.02.08 №ҚР ДСМ-70 «Қалалық және ауылдық елді мекендердегі, өнеркәсіптік ұйымдар аумақтарындағы атмосфералық ауаның гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығы ШЖШ
2025 жылғы 16 ақпанда Қарағанды қ. атмосфералық ауасының жай-күйі
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың жиналуына ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі көтеріңкі деп күтіледі.
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері | 2484 | 15.525
РМ-10 қалқыма бөлшектері | 2486 | 8.288
Күкірт диоксиді | 15 | 0.029
Көміртегі оксиді | 8119 | 1.624
Азот диоксиді | 58 | 0.289
Азот оксиді | 529 | 1.322
Күкіртті сутегі | 2 | 0.263
Аммиак | 13 | 0.067

## Slide 2
Қарағанды қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 7 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет – Стартовый, 61/7 бұрылысы, аэрологиялық станция, Қарағанды МС аумағы (ескі аэропорт аумағы);
№ 3 бекет – Абай көшесі, 1 мен Бұқар Жырау даңғылы бұрышы;
№ 4 бекет – Бирюзов көшесі, 22 (Жаңа Майқұдық);
№ 7 бекет – Ермеков көшесі, 116;
№ 5 бекет – Мұқанов көшесі, 57/3;
№ 6 бекет – Архитектурная көшесі, 15/1 уч.;
№ 8 бекет – Ардақ көшесі (Пришахтинск).
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Баспасөз қызметі | Тел.: +7 (7212) 56-55-06 E-mail: karcgmlab@mail.ru
Гидрометеорологиялық орталық | Тел.: +7 (7212) 41-30-65 E-mail: omp_krg@meteo.kz
Қарағанды қ., Алиханова 11а.
Байланыстар :
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Буланбаева Д.М./Төкен Т.Б.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,27 | төмен
0,27 ≤ Р < 0,38 | көтеріңкі
0,38 ≤ Р < 0,47 | жоғары
Р ≥ 0,47 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді