## Slide 1
Ақтөбе қ.
Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№ 056 КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНЬ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ Ақтөбе қ. 2025 жыл 25 ақпан
Ақтөбе қаласы бойынша
26 ақпанға ауа-райы болжамы
2025 жылғы 25 ақпан сағ. 20-дан 26 ақпан сағ. 20-ға дейін
Көшпелі бұлтты, түнде қар жауады. Солтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстікке ауысады, күші 4-9 м/с. Ауа температурасы түнде 14-16 градус аяз, күндіз 7-9 градус суық болады.
27 ақпанда
2025 ж. 26 ақпан сағ. 20-дан бастап 27 ақпан сағ. 08-ге дейін
Бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстіктен, оңтүстік-шығыстан жел соғады, күші 2-7 м/с. Ауа температурасы 16-18 градус аяз болады.
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері | 1 | 0,009
РМ-10 қалқыма бөлшектері | 2 | 0,005
Көміртегі оксиді | 4988 | 0,998
Азот диоксиді | 125 | 0,627
Азот оксиді | 128 | 0,321
Күкіртті сутегі | 26 | 3,263
"Қалалық және ауылдық елді мекендердегі атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық норматив "(2022 жылғы 2 тамыздағы №ҚР ДСМ-70 СанПин)
2025 жылғы 25 ақпандағы Ақтөбе қаласының атмосфералық ауасының жай-күйі
2025 жылғы 26 ақпанда, 27 ақпан түнде метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың жиналуына ықпал етеді
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі көтеріңкі болады деп күтілуде.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ

## Slide 2
Ақтөбе қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 6 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет – Авиагородок к-сі, 14 әуежай ауданы;
№ 2 бекет – Рысқұлов к-сі, 4 Шанхай ауданы;
№ 3 бекет – Есет батыр к-сі, 109;
№ 4 бекет – Белинский көшесі, 5 тұрғын қалашық ауданы;
№ 5 бекет – Ломоносов к-сі, 7 темір жол вокзалы ауданы;
№ 6 бекет – ул. Жанкожа батыра, 89 район Курмыш.
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Ақтөбе қ., Авиагородок 14 В
Байланыстар :
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Тарасенко Л.И./Проненко В.В.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
<=0,07 | төмен
0,08-0,18 | көтеріңкі
0,19-0,32 | жоғары
>=0,33 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді
ТОЛБКЗ | Тел.: +7 (7132) 22-85-72 E-mail: lab_akt@meteo.kz
Метеоболжау бөлімі | Тел.: +7 (7132) 22-72-41 E-mail: sin_akt@meteo.kz