## Slide 1
г. Уральск
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №85 г. Уральск 26 марта 2025 года
Сутки 27 марта, ночью 28 марта метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
ПДК согласно «Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам к атмосферному воздуху» от 28.02.2015г №168
Состояние атмосферного воздуха г. Уральск
на 26 марта 2025 года
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Диоксид серы | 16 | 0,03
Оксид углерода | 1793 | 0,4
Диоксид азота | 4 | 0,02
Оксид азота | 1 | 0,003
Сероводород | 1 | 0,11
Аммиак | 10 | 0,05
Прогноз погоды по г. Уральск
на 27 марта
с 20 ч. 26 марта по 20 ч. 27 марта
Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 10-12 тепла.
на 28 марта
с 20 ч. 27 марта по 08 ч. 28 марта
Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха 0-2 мороза.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует

## Slide 2
В городе Уральск наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 4 постах наблюдения:
пост № 2 – рядом с пожарной частью № 1 (ул. Гагарина, район дома № 25)
пост № 3 – рядом с парком им. Кирова (ул. Даумова)
пост № 5 – ул. Мухита (район рынка «Мирлан»)
пост № 6 – ул. Жангир хан, 75 В
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
Хим лаборатория | Тел.: +7 (7112) 52-20-21, 52-19-95 E-mail: lab_zko@meteo.kz
Метеоболжамдар бөлімі | Тел.: +7 (7112) 52-20-21, 52-19-95 E-mail:omp_zko@meteo.kz
г. Уральск, ул. Жангир Хан 61/1
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
Составил(а): Хамитова Г./ Альпейсова Н.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,14 | пониженный
0,14 ≤ Р < 0,19 | повышенный
0,19 ≤ Р < 0,2 | высокий
Р ≥ 0,2 | очень высокий
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере