## Slide 1
г. Риддер
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №106 г. Риддер 16 апреля 2025 года
«Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» (от 2 августа 2022 года № )Р ДСМ-70.)
Состояние атмосферного воздуха г. Риддер
на 16 апреля 2025 года
Прогноз погоды по г. Риддер
на 17 апреля 2025 г.
с 20 ч. 16 апреля до 20 ч. 17 апреля
Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем 15-17° тепла.
на 18 апреля 2025 г.
с 20 ч. 17 апреля до 08 ч. 18 апреля
Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 0-2° тепла.
Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Диоксид серы | 88 | 0,175
Оксид углерода | 876 | 0,175
Диоксид азота | 199 | 0,997
Оксид азота | 0 | 0
Сероводород | 3 | 0,338

## Slide 2
В городе Риддер наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 3 постах наблюдения:
пост № 1 – проспект Абая, 13 «Б»
пост № 6 – улица Клинка, 7 «А»
пост № 3 – улица Семипалатинская, 9
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 12
Контакты:
При использовании информации ссылка на ФРГП «Казгидромет» обязательна
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Составил(а): Жиембаева Д.А./ Назарханова А.С.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,14 | пониженный
0,15 ≤ Р < 0,18 | повышенный
0,19 ≤ Р < 0,22 | высокий
Р ≥ 0,23 | очень высокий
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере
КЛМСОС | Тел.: +7 (7232) 70-13-73 E-mail: vozduh2_vk@mail.ru
Отдел метеопрогнозов | Тел.: +7 (7232) 76-66-78, 76-62-17 E-mail: omp_vko@meteo.kz