## Slide 1
Қарағанды қ.
Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№137 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ Қарағанды қ. 2025 жыл 17 мамыр
Қарағанды қаласы бойынша
2025 ж. 18 мамырға арналған ауа-райы болжамы
2025 ж. 17 мамыр сағ. 20-дан бастап 18 мамыр сағ. 20-ға дейін
Көшпелі бұлтты, таңертең және күндіз жаңбыр, кей уақыттарда қатты жаңбыр, найзағай, бұршақ. Солтүстік-батыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, күші 8-13 м/с, күндіз екпіні 17 м/с. Ауа температурасы түнде 14-16, күндіз 20-22 градус жылы.
19 мамырға 2025 жылғы
2025 ж. 18 мамыр сағ. 20-дан бастап 19 мамыр сағ. 08-ге дейін
Көшпелі бұлтты, жаңбыр, найзағай, күндіз бұршақ, дауыл. Солтүстік-батыстан жел соғады, күші 9-14 м/с, түнде екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 8-10 градус жылы.
2022 ж.02.08 №ҚР ДСМ-70 «Қалалық және ауылдық елді мекендердегі, өнеркәсіптік ұйымдар аумақтарындағы атмосфералық ауаның гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығы ШЖШ
2025 жылғы 17 мамыр Қарағанды қ. атмосфералық ауасының жай-күйі
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен деп күтіледі.
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-2,5 қалқыма бөлшектері | 285 | 1.779
РМ-10 қалқыма бөлшектері | 290 | 0.966
Күкірт диоксиді | 20 | 0.041
Көміртегі оксиді | 1255 | 0.251
Азот диоксиді | 73 | 0.364
Азот оксиді | 203 | 0.508
Күкіртті сутегі | 2 | 0.225
Аммиак | 14 | 0.071

## Slide 2
Қарағанды қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 7 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет – Стартовый, 61/7 бұрылысы, аэрологиялық станция, Қарағанды МС аумағы (ескі аэропорт аумағы);
№ 3 бекет – Абай көшесі, 1 мен Бұқар Жырау даңғылы бұрышы;
№ 4 бекет – Бирюзов көшесі, 22 (Жаңа Майқұдық);
№ 7 бекет – Ермеков көшесі, 116;
№ 5 бекет – Мұқанов көшесі, 57/3;
№ 6 бекет – Архитектурная көшесі, 15/1 уч.;
№ 8 бекет – Ардақ көшесі (Пришахтинск).
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Баспасөз қызметі | Тел.: +7 (7212) 56-55-06 E-mail: karcgmlab@mail.ru
Гидрометеорологиялық орталық | Тел.: +7 (7212) 41-30-65 E-mail: omp_krg@meteo.kz
Қарағанды қ., Алиханова 11а.
Байланыстар :
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Жайнакова З.Ж./Төкен Т.Б.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,27 | төмен
0,27 ≤ Р < 0,38 | көтеріңкі
0,38 ≤ Р < 0,47 | жоғары
Р ≥ 0,47 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді