## Slide 1
Риддер қ.
Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
Риддер қаласы №143 АУА БАССЕЙНІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНІ 2025 жыл 23 мамыр
«Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» (от 2 августа 2022 года № )Р ДСМ-70.)
2025 жылғы 23 мамыр Риддер қ. атмосфералық ауасының жағдайы
Риддер қаласы бойынша ауа-райы болжамы
2025 жылғы 24 мамырға
23 мамыр 20-ден 24 мамыр сағ. 20-ге дейін
Көшпелі бұлтты, жаңбыр, найзағай, күндіз бұршақ. Жел оңтүстік-батыстан соғады, күші 7-12, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 11-13°, күндіз 20-22° жылы болады.
2025 жылғы 25 мамырға
24 мамыр сағ. 20-ден 25 мамыр сағ. 08-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жаңбыр, найзағай. Жел оңтүстік-шығыстан соғады, күші 7-12 м/с. Ауа температурасы 8-10° жылы болады.
Ластаушы | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
Күкірт диоксиді | 85 | 0,169
Көміртек оксиді | 5192 | 1,038
Азот диоксиді | 143 | 0,715
Азот оксиді | 19 | 0,046
Күкіртсутегі | 2 | 0,300
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтіледі.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ.

## Slide 2
Риддер қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 3 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 Бекет-Абай даңғылы, 13 «Б»
№ 6 бекет-Клинка көшесі, 7 «А»
№ 3 бекет-Семей көшесі, 9
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Өскемен қ., Потанин к-сі, 12
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМКФ-на сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Иманғабасова А.Т. / Эрнст Л.В.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,14 | төмен
0,15 ≤ Р < 0,18 | көтеріңкі
0,19 ≤ Р < 0,22 | жоғары
Р ≥ 0,23 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді
ҚОЖБКЗ | Тел.: +7 (7232) 70-13-73 E-mail: vozduh2_vk@mail.ru
Метеоболжау бөлімі | Тел.: +7 (72732 76-66-98, 76-62-17 E-mail: omp_vko@meteo.kz