## Slide 1
Шымкент қ.
Қазақстан Республикасының экология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
Шымкент қаласы №212 АУА БАССЕЙНІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНІ 2025 жыл 31 шілде
«Қалалық және ауылдық елді мекендердегі,өнеркәсіптік ұйымдардың аумақтарындағы атмосфералық ауаның гигиеналық нормативтерін бекіту туралы » (2022жылғы 2 тамыздағы №ҚР ДСМ-70).
2025 жылғы 31 шілдеге Шымкент қ. атмосфералық ауасының жағдайы
Ластаушы | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
Күкірт диоксиді | 31 | 0,06
Азот диоксиді | 60 | 0,30
Азот оксиді | 30 | 0,07
Күкіртсутегі | 9 | 1,07
Аммиак | 40 | 0,20
Шымкент қаласы бойынша 01 тамызға арналған ауа-райы болжамы
2025 ж. 20 сағ. 31 шілдеден 20 сағ. 01 тамызға дейін
Көшпелі бұлтты, күндіз өткінші жаңбыр, найзағай болады. Солтүстік-батыстан жел соғады, күші 8-13, күндіз екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 19-21, күндіз 32-34 градус жылы болады.
02 тамызға
2025 ж. 20 сағ. 01 тамыздан 08 сағ. 02 тамызға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-батыстан, солтүстіктен жел соғады, күші 8-13, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы 17-19 градус жылы болады.
01 тамыздан, 02 тамызға қараған түні метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі көтеріңкі болады деп күтілуде.
1,2,3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ

## Slide 2
Шымкент қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 6 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1-Абай даңғылы, 23
№ 2 – Ордабасы алаңы
№ 3 – Алдияров к-сі н/ж ("Шымкентцемент"АҚ)
№ 8-Сайрам көшесі, 198 ("Пивзавод"жақ).
№ 5-ш / қ Самал-3
№ 6-ш / қ Нұрсат Назарбеков к-сі н/ж
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Метеорологиялық болжау бөлімі | Тел.: +7 (5272) 53-41-04 E-mail: omp_uko@meteo.kz
Табиғи ортаның ластану мониторингі зертқанасы | Тел.: +7 (5272) 54-09-75, 54-05-33 E-mail: lmzps_uko@meteo.kz
Шымкент қ., Жылқышиев к-сі, 44
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Дайындаған: Матегова Е./Жарменова Ж.А.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,14 | төмен
0,14 ≤ Р < 0,25 | көтеріңкі
0,25 ≤ Р < 0,31 | жоғары
Р ≥ 0,31 | өте жоғары
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді