## Slide 1
г. Талдыкорган
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №247 г. Талдыкорган 04 сентября 2025 года
ПДК согласно «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организации”( от 22 августа 2022 года №ҚР ДСМ-70)
Прогноз погоды по г. Талдыкорган на 05 сентября
с 20 ч. 04 сентября 2025 г. по 20 ч. 05 сентября 2025 г.
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 28-30 тепла.
На 06 сентября
С 20 ч. 05 сентября по 08 ч 06 сентября 2025 г.
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 4-6 тепла.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует
Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
Состояние атмосферного воздуха г. Талдыкорган
На 04 сентября 2025 года
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Диоксид серы | 105 | 0,21
Оксид углерода | 875 | 0,175
Диоксид азота | 74 | 0,37
Оксид азота | 4 | 0,009
Сероводород | 2 | 0,288
Взвешенные частицы (пыль) | 0 | 0

## Slide 2
В городе Талдыкорган наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 2 постах наблюдения:
пост № 1 – ул. Гагарина, 216
пост № 2 – ул. Конаева, 32
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
Отдел метеопрогнозов и связи | Тел.: +7 (7282) 41-84-32 E-mail: omp_ala@meteo.kz
Инженер-эколог | Тел.: +7 (7282) 41-84-32 E-mail: nazgul.knr@gmail.com
г. Талдыкорган, ул. Гагарина 216
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
Составил(а): Балгазынов К. А / Конысбекова Н Р
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,08 | пониженный
0,08 ≤ Р < 0,24 | повышенный
0,24 ≤ Р < 0,37 | высокий
Р ≥ 0,37 | очень высокий
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере