## Slide 1
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА № 266 г. Костанай 23 сентября 2025 года
Прогноз погоды по г. Костанай
на 24 сентября
с 20 ч. 23 сентября по 20 ч 24 сентября 2025 г.
Малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 25-27 тепла.
на 25 сентября
с 20 ч. 24 сентября по 08 ч. 25 сентября 2025 г.
Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха 13-15 тепла.
ПДК согласно «Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» КР ДСМ - 70 от 3 августа 2022 года.
Состояние атмосферного воздуха г. Костанай
на 23 сентября 2025 года
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация мкг/м3 | Кратность превышения ПДК
Взвешенные частицы РМ-2,5 | 84 | 0,523
Взвешенные частицы РМ-10 | 89 | 0,296
Диоксид серы | 6 | 0.012
Оксид углерода | 800 | 0.16
Диоксид азота | 131 | 0.657
Оксид азота | 405 | 1,012
Сероводород | 0 | 0
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует
24, ночью 25 сентября 2025 года метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

## Slide 2
В городе Костанай наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 4 постах наблюдения:
№ 1 – улица Каирбекова, 379;
№ 3 – улица Дощанова, 43;
№ 2 - улица Бородина, район дома №142;
№ 4 - улица Маяковского.
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
Лаборатория | Тел.: +7 (7142) 50-34-29 E-mail: lab_kos@meteo.kz
Отдел Метео прогнозов | Тел.: +7 (7142) 50-18-17 E-mail: omp_kos@meteo.kz
г. Костанай, ул. Дощанова 43
Контакты:
При использовании информации ссылка на РГП «Казгидромет» обязательна
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,07 | пониженный
0,08 ≤ Р < 0,14 | повышенный
0,15 ≤ Р < 0,24 | высокий
Р ≥ 0,25 | очень высокий
Составил(а): Н. Казиева/ Б. Искакова
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере