## Slide 1
Балқаш қ.
Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№312 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ Балқаш қ. 2025 жыл 08 қараша
Балқаш қаласы бойынша
2025 ж. 09 қарашаға арналған ауа-райы болжамы
2025 ж. 08 қараша сағ. 20-дан бастап 09 қараша сағ. 20-ға дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 6-11 м/с. Ауа температурасы түнде 1-3 градус аяз, күндіз 5-7 градус жылы.
10 қарашаға 2025 жылғы
2025 ж. 09 қараша сағ. 20-дан бастап 10 қараша сағ. 08-ге дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, жаяу бұрқасын. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы 0-2 градус жылы.
2022 ж.02.08 №ҚР ДСМ-70 «Қалалық және ауылдық елді мекендердегі, өнеркәсіптік ұйымдар аумақтарындағы атмосфералық ауаның гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығы ШЖШ
2025 жылғы 08 қарашаға Балқаш қаласының атмосфералық ауасының жай-күйі
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен деп күтіледі.
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
Оксид углерода | 999 | 0.2
Диоксид азота | 44 | 0.222
Оксид азота | 1 | 0.001
Аммиак | 2 | 0.012

## Slide 2
Балқаш қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 4 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет – Сәбитова ықшам ауданы (№ 16 орта мектебі маңайында);
№ 2 бекет – Ленин көшесі, №10 үйден төменірек.
№ 3 бекет – Томпиева көшесі, №4 үйден солтүстікте;
№ 4 бекет – Сейфуллин көшесі (аурухана қалашығы, СЭС маңайында);
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Баспасөз қызметі | Тел.: +7 (7212) 56-55-06 E-mail: karcgmlab@mail.ru
Метеоболжамдар бөлімі | Тел.: +7 (7212) 41-30-65 E-mail: omp_krg@meteo.kz
Қарағанды қ., Алиханова 11а.
Байланыстар :
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Майған А.Т./Кириллова И.Н.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,15 | төмен
0,15 ≤ Р < 0,26 | көтеріңкі
0,26 ≤ Р < 0,35 | жоғары
Р ≥ 0,35 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді