## Slide 1
Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
№ 323 КҮНДЕЛІКТІ АУА БАССЕЙНІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ БЮЛЛЕТЕНІ Қостанай қ. 2025 жыл 19 қараша
Қостанай қаласы бойынша
2025 жылғы 20 қараша
19 қараша сағ. 20-ден бастап 20 қараша 2025 ж. сағ. 20-дейін
Бұлтты, таңертең және күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), жаяу бұрқасын, көктайғақ. Түнде және таңертең тұман. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүсік-батысқа ауысады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде 0-2, күндіз 3-5 градус жылы.
2025 жылғы 21 қараша
20 қараша сағ. 20-ден бастап 21 қараша 2025 ж. сағ. 08-ға дейін
Бұлтты, жауын-шашын (жаңбыр, қар). Солтүстік-батыстан жел соғады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы 0-2 градус аяз.
Ластаушы зат | Нақты шоғырлану, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
РМ-2,5 өлшенген бөлшектері | 171 | 1,069
РМ-10 өлшенген бөлшектері | 219 | 0.729
Күкірт диоксиді | 6 | 0.012
Көміртегі оксиді | 987 | 0.197
Азот диоксиді | 93 | 0.467
Азот оксиді | 107 | 0.268
Күкірт сутегі | 0 | 0
2022 жылғы 3 тамыздағы ҚР ДСМ - 70 «Қалалық және ауылдық елді мекендердегі, өнеркәсіптік ұйымдар аумақтарындағы атмосфералық ауаның гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» РЕШШ қаулысына сәйкес
2025 жыл 19 қараша Қостанай қаласының атмосфералық ауасының жай-күйі
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ
20, түнде 21 қараша 2025 ж. метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілу ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмендеуі болады деп күтілуде

## Slide 2
Қостанай қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 4 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 бекет – Қайырбеков көшесі, 379;
№ 3 бекет – Дощанов көшесі, 43;
№ 2 бекет – Бородин көшесі, №142 үйдің ауданы;
№ 4 бекет – Маяковский көшесі.
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Зертхана | Тел.: +7 (7142) 50-34-29 E-mail:lab_kos@meteo.kz
Метео болжам бөлімі | Тел.: +7 (7142) 50-18-17 E-mail; omp_kos@meteo.kz
Қостанай қ., Дощанова 43
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Э. Конысбай/ Б. Искакова
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,07 | төмен
0,08 ≤ Р < 0,14 | көтеріңкі
0,15 ≤ Р < 0,24 | жоғары
Р ≥ 0,25 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді