## Slide 1
Петропавл қ.
Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
Петропавл қаласы № 327 АУА БАССЕЙНІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНІ 2025 жыл 23 қараша
ШЖК "қалалық және ауылдық елді мекендерде, өнеркәсіптік ұйымдардың аумақтарында атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық нормативтерді бекіту туралы" 02.06.2022 ж № ҚР ДСМ-70 сәйкес
2025 жылғы 23 қарашаға Петропавл қаласының атмосфералық ауасының жай-күйі
Ластаушы | Факт. концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШ асу еселігі
Қалқыма бөшектер РМ-10 | 11 | 0,02
Күкірт диоксиді | 3 | 0,01
Көміртек оксиді | 679 | 0,1
Азот диоксиді | 16 | 0,1
Азот оксиді | 4 | 0,01
Күкіртсутегі | 0 | 0,0
Петропавл қаласы бойынша 24 қарашаға ауа-райы болжамы
2025 жылғы 23 қарашаға 20 сағаттан 24 қарашаға 20 сағатқа дейін
Көшпелі бұлтты, түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, жаяу бұрқасын. Тұман. Солтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, түнде күші 15-20, күндіз 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде 4-6, күндіз 0-2 градус аяз.
25 қарашаға ауа-райы болжамы
2025 жылғы 24 қарашаға 20 сағаттан 25 қарашаға 08 сағатқа дейін
Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Тұман. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, күші 9-14 м/с. Ауа температурасы 6-8 градус аяз.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ
2025 жылдың 24 қарашаға, 25 қарашаға караған түні метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтіледі.

## Slide 2
Петропавл қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 4 Бақылау позициясында жүргізіледі:
№1-Ш.Валиханов көшесі, 19 ( Валаранов к-сі, 19Б)
№3-Бөкетов-Жұмабаев көшесі(М. Жамабаев к-сі,101А)
№5-Тұрақ, көшесі 57В (Тұрақ көшесі, 57В)
№6-Кизатов көшесі 3Т (Кизатов көшесі, 3Т)
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Экологиялық бақылау тобы | Тел.: +7 (7152) 50-03-43 E-mail: labor_xim@mail.ru
Метеорологиялық болжамдар тобы | Тел.: +7 (7152) 50-03-25 E-mail: omp_sko@meteo.kz
Петропавл қ., Парковая к-сі, 57 А
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: А.Новиков /Т. Марьина
Р | Ластану дәрежесін анықтау
<=0,05 | төмен
0,06-0,08 | көтеріңкі
0,09-0,09 | жоғары
>=0,1 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді