## Slide 1
г. Семей
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА №31 г. Семей 31 января 2026 года
«Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» (от 2 августа 2022 года № )Р ДСМ-70.)
Состояние атмосферного воздуха г. Семей
на 31 января 2026 года
Прогноз погоды по г. Семей
на 01 февраля 2026 г.
с 20 ч. 31 января до 20 ч. 01 февраля
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 13-15°, днем 3-5° мороза.
на 02 февраля 2026 г.
с 20 ч. 01 февраля до 08 ч. 02 февраля
Переменная облачность, без осадков. Туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 13-15° мороза.
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения м.р. ПДК
Диоксид серы | 418 | 0,8
Оксид углерода | 8747 | 1,7
Диоксид азота | 122 | 0,6
Оксид азота | 19 | 0,05
Сероводород | 6 | 0,8
01 февраля 2026 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.
Предупреждение НМУ 2 степени.

## Slide 2
В городе Семей наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 4 постах наблюдения:
пост № 2 – улица Рыскулова, 27
пост № 4 – улица 343 квартал, 13/2
пост № 1 – улица Найманбаева, 18
пост № 3 – улица Декоративная, 26
Параметр «Р» является обобщённым показателем загрязнения воздуха по городу в целом .
КЛМСОС | Тел.: +7 (7232) 70-13-73 E-mail: lab_vko@meteo.kz
Отдел метеопрогнозов | Тел.: +7 (7232) 208-662, 208-664 E-mail: omp_vko@meteo.kz
г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 12
Контакты:
При использовании информации ссылка на ФРГП «Казгидромет» обязательна
*Расчет обобщённого показателя загрязнения воздуха по городу в целом и определение степени НМУ ведется согласно указаниям приведёнными в «Правилах предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».
Градации параметра «Р» для каждого города РК индивидуальны, расчитываются на основе данных многолетних данных.
Составил(а): Абдрахманова Н.Е. / Акылбаева М.М.
Критерий Р | Определение уровня загрязнения
Р < 0,17 | пониженный
0,18 ≤ Р < 0,26 | повышенный
0,27 ≤ Р < 0,32 | высокий
Р ≥ 0,33 | очень высокий
Условия предоставления предупреждений о НМУ различной степени
Степени НМУ | Условия предоставления предупреждений
1 степень | Значение параметра «Р» соответствует высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. или СИ ≥ 3ПДКм.р.; или Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, но на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ < 3ПДКм.р.
2 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, а также на всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 3ПДКм.р.
3 степень | Значение параметра «Р» соответствует очень высокой степени, в течение двух суток подряд или более, а также всех или на подавляющей части постах выполняется условие СИ ≥ 5ПДКм.р.
* Текущая и прогнозируемая синоптическая ситуация и комплекс неблагоприятных метеорологических условий, способствуют дальнейшему накоплению загрязняющих веществ в атмосфере