## Slide 1
Риддер қ.
Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі
«КАЗГИДРОМЕТ» РМК
Риддер қаласы №41 АУА БАССЕЙНІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ БЮЛЛЕТЕНІ 2026 жыл 10 ақпан
«Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» (от 2 августа 2022 года № )Р ДСМ-70.)
2026 жылғы 10 ақпан Риддер қ. атмосфералық ауасының жағдайы
Риддер қаласы бойынша ауа-райы болжамы
2026 жылғы 11 ақпанға
10 ақпан 20-ден 11 ақпан сағ. 20-ге дейін
Бұлтты, жауын-шашын (жаңбыр, қар), бұрқасын, көктайғақ. Жел оңтүстік-шығыстан соғады, күші 9-14, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде 1-3° аяз, күндіз 5-7° жылы болады.
2026 жылғы 12 ақпанға
11 ақпан сағ. 20-ден 12 ақпан сағ. 08-ға дейін
Бұлтты, қар, бұрқасын, көктайғақ. Жел солтүстік-батыстан соғады, күші 7-12, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы 12-14° аяз болады.
Ластаушы | Факт концентрациясы, мкг/м3 | ШЖШм.б. асу еселігі
Күкірт диоксиді | 85 | 0,170
Көміртек оксиді | 737 | 0,147
Азот диоксиді | 163 | 0,813
Азот оксиді | 0 | 0,000
Күкіртсутегі | 3 | 0,338
Метеорологиялық жағдайлар қала атмосферасында ластаушы заттардың сейілуіне ықпал етеді.
Жалпы қала бойынша ауаның ластану деңгейі төмен болады деп күтіледі.
1, 2, 3 дәрежелі ҚМЖ ескертуі жоқ.

## Slide 2
Риддер қаласында атмосфералық ауаның ластану деңгейін бақылау 3 бақылау бекетінде жүргізіледі:
№ 1 Бекет-Абай даңғылы, 13 «Б»
№ 6 бекет-Клинка көшесі, 7
№ 3 бекет-Семипалатинская көшесі, 9
«Р» параметрі жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткіші болып табылады.
Өскемен қ., Потанин к-сі, 12
Байланыстар:
Ақпаратты пайдаланған кезде "Қазгидромет" РМКФ-на сілтеме жасау міндетті
Дайындаған: Жиембаева Д.А. / Эрнст Л.В.
Р | Ластану дәрежесін анықтау
Р < 0,14 | төмен
0,15 ≤ Р < 0,18 | көтеріңкі
0,19 ≤ Р < 0,22 | жоғары
Р ≥ 0,23 | өте жоғары
*Жалпы қала бойынша ауаның ластануының жалпыланған көрсеткішін есептеу және ЖМҚ дәрежесін анықтау "қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты ұсыну ережесінде, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарда, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға ұсыну тәртібінде"келтірілген нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
ҚР әрбір қаласы үшін "Р" параметрінің градациясы жеке болып табылады, көпжылдық деректер негізінде есептеледі.
Әртүрлі дәрежедегі ҚМЖ туралы ескертулерді ұсыну шарттары
ҚМЖ дәрежесі | Ескерту шарттары
1 дәреже | Егер "Р" параметрі жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе көптеген посттарда 1ПДКм.р< СИ < 3ПДКм.р. немесе СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса; Егер "P" параметрі өте жоғары дәрежеде болса, бірақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ < 3ПДКм.р. шарты орындалса;
2 дәреже | Егер "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 3ПДКм.р. шарты орындалса.
3 дәреже | Егер екі күн қатарынан немесе одан да көп уақыт ішінде "Р" параметрі өте жоғары дәрежені көрсетсе, сондай-ақ барлық немесе посттардың басым бөлігінде СИ ≥ 5ПДКм.р. шарты орындалса.
*Ағымдағы және болжамды синоптикалық жағдай және қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кешені атмосферада ластаушы заттардың одан әрі жиналуына ықпал етеді
ҚОЖБКЗ | Тел.: +7 (7232) 20-86-72 E-mail: lab_vko@meteo.kz
Метеоболжау бөлімі | Тел.: +7 (72732 208-662, 208-664 E-mail: omp_vko@meteo.kz